福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

（预公告）

项目名称：关于区机关食堂委托管理服务、采购厨房厨具

设备和换购超市设备项目

备案编号：A2-350103JG-GK-202104-B4805-FXZB

招标编号：[350103]FXZB[GK]2021006

采购人： 福州市台江区机关事务服务中心

代理机构：福建方兴招标代理有限公司

2021年5月

第一章   投标邀请

福建方兴招标代理有限公司采用公开招标方式组织关于区机关食堂委托管理服务、采购厨房厨具设备和换购超市设备项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：A2-350103JG-GK-202104-B4805-FXZB。

2、招标编号：[350103]FXZB[GK]2021006

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：进口产品，不适用。节能产品，适用于合同包1，按照财政部《关于印发节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）文件执行。环境标志产品，适用于合同包1，按照财政部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）文件执行。信息安全产品，不适用。小型、微型企业，适用于合同包1、合同包2。监狱企业，适用于合同包1、合同包2。残疾人福利性单位，适用于合同包1、合同包2。信用记录，适用于合同包1、合同包2，按照下列规定执行：（1）投标人应在招标公告发布后、投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件1 | 投标产品若为财库[2019]19号文所附品目清单中的政府强制采购节能产品(具体品目以“★”标注)，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证明材料并加盖投标人公章，否则投标无效。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件2 | 投标产品若为中国国家强制性产品认证（CCC）产品的，投标人须提供所投产品具有中国国家强制性产品认证（CCC）证书承诺函（格式自拟）或提供认证证书复印件。 |

包2：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件 | 投标人须具有有效期内《餐饮服务许可证》或《食品经营许可证》，提供证书复印件。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福州市台江区机关事务服务中心

地址：福州台江区台江路88号

联系方法：0591-83286174

13、代理机构：福建方兴招标代理有限公司

地址：福州市鼓楼区华大街道鼓屏路192号山海大厦11层6#

联系方法：0591-87278256

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建方兴招标代理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许 进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包 预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 其他厨卫用具 | 否 | 1(项) | 1,620,000.0000 | 1620000 | 16200 |
| 2 | 2-1 | 餐饮服务 | 否 | 3(年) | 6,912,000.0000 | 6912000 | 69120 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：各潜在投标人应在报名截止时间后的工作日（09:00-11:30,15:00-17:30）到达现场进行实地勘察，以便获取有关编制投标文件所涉及的现场资料。(1)采购人对投标人实地勘察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任。(2)投标人未进行勘察造成的误解及相关责任损失由投标人自行承担。(3)潜在投标人进行现场勘察时应随带的资料：单位介绍信原件和身份证原件以及在福建省政府采购网上公开信息系统报名的截图或打印件。联系人： ，联系电话： 。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本2份，报价部分的正本1份、副本2份，技术商务部分的正本1份、副本2份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建方兴招标代理有限公司不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家，合同包2中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：a.按照评标总得分由高到低顺序排列。 b.评标总得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列。 c.评标总得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣（即F2项的得分高低）顺序排列。 d.其他：若以上全部相同则随机抽取。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家；合同包2中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建方兴招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建方兴招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福州市台江区财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：所有资格证明文件应是有效、完整、清晰的，有年检要求的应符合规定，有变更事宜的，变更文件应附齐全。资格审查小组对投标人所提供的资格类文件仅负审核责任。即使投标人所提交的资格类文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标人中标资格并追究中标人的法律责任。 (3)质疑受理的其他要求： ①质疑人为法人或其他组织的，质疑函需加盖质疑人单位公章；若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，质疑函需质疑人本人签名。否则质疑将不予受理。 ②在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。 ③质疑人在递交质疑函时除应提供本招标文件规定的相关材料外，还须提供质疑人已在福建省政府采购网上公开信息系统上获取招标文件的证明文件（体现查看时间或获取招标文件时间，查看时间或获取招标文件时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载为准。），否则递交的质疑函将不予受理。 (4)无效标条款：以下为可能导致投标无效的条款，具体内容详见招标文件各章节，请各投标人认真查看对照。 ①投标文件份数不符合招标文件第二章投标人须知前附表中表1第2项号规定的； ②投标有效期不符合招标文件第二章投标人须知前附表中表1第5项号规定的； ③投标文件不符合招标文件第二章投标人须知前附表中表1第6项号规定进行密封及其标记的； ④出现招标文件第二章投标人须知前附表中表2“关于电子招标投标活动的专门规定”中投标无效规定的； ⑤出现招标文件第三章投标人须知第9项、第10.5项、第10.6项、第10.8项、第10.9项、第10.12项条款中投标无效规定的； ⑥出现招标文件第四章资格审查与评标第1.4项、第6.2项、第6.3项、第6.4项、第6.7项、第6.9项、第6.10项、第7项、第8.3项条款中投标无效规定的； ⑦出现招标文件第五章招标内容及要求中投标无效规定或“★”标示的内容为负偏离的； ⑧出现招标文件第七章投标文件格式中无效投标规定的。 (5)招标代理服务费： ①招标代理服务费按照中标金额以差额定率累进法收取。 ②货物类计算标准：100万元以内按照1.5%收取，100万元-500万元以内按照1.1%收取。 服务类计算标准：100万元以内按照1.5%收取，100万元-500万元以内按照0.8%收取，500万元-1000万元以内按照0.45%收取。 ③中标人在领取中标通知书前以转账方式一次性付清招标代理服务费。 ④招标代理服务费专用账号：117010100100003202；开户名称：福建方兴招标代理有限公司；开户行：兴业银行总行营业部。 |
| 备注 | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建方兴招标代理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建方兴招标代理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建方兴招标代理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建方兴招标代理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建方兴招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建方兴招标代理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建方兴招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建方兴招标代理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建方兴招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建方兴招标代理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建方兴招标代理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建方兴招标代理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建方兴招标代理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建方兴招标代理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建方兴招标代理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建方兴招标代理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建方兴招标代理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建方兴招标代理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建方兴招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建方兴招标代理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建方兴招标代理有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建方兴招标代理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建方兴招标代理有限公司提出询问，福建方兴招标代理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建方兴招标代理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（4）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建方兴招标代理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建方兴招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建方兴招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件1 | 投标产品若为财库[2019]19号文所附品目清单中的政府强制采购节能产品(具体品目以“★”标注)，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证明材料并加盖投标人公章，否则投标无效。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件2 | 投标产品若为中国国家强制性产品认证（CCC）产品的，投标人须提供所投产品具有中国国家强制性产品认证（CCC）证书承诺函（格式自拟）或提供认证证书复印件。 |

包2：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件 | 投标人须具有有效期内《餐饮服务许可证》或《食品经营许可证》，提供证书复印件。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1

明细

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格性审查不合格。

包：2

明细

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格性审查不合格。

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建方兴招标代理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建方兴招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建方兴招标代理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建方兴招标代理有限公司统一对外发布。

②对福建方兴招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1
包一般情形

明细

未按照招标文件规定要求签署、盖章的。

属于招标文件规定的符合性检查不合格情形的。

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标情形的。

投标文件中提供虚假或失实资料的。

投标文件组成不符合招标文件要求的。

不符合招标文件中规定的实质性要求条款的。

技术符合性

明细

技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

技术部分不符合评标方法和标准中规定的实质性要求条款的，按无效标处理。

根据闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标人的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。

商务符合性

明细

商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

投标人未在投标文件中完全响应招标文件第五章“三、商务条件”全部内容的，按无效标处理。

附加符合性无

价格符合性

包：2
包一般情形

明细

未按照招标文件规定要求签署、盖章的。

属于招标文件规定的符合性检查不合格情形的。

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标情形的。

投标文件中提供虚假或失实资料的。

投标文件组成不符合招标文件要求的。

不符合招标文件中规定的实质性要求条款的。

技术符合性

明细

技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

技术部分不符合评标方法和标准中规定的实质性要求条款的，按无效标处理。

根据闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标人的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。

商务符合性

明细

商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

投标人未在投标文件中完全响应招标文件第五章“三、商务条件”全部内容的，按无效标处理。

附加符合性无

价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建方兴招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1，合同包2采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | (一)《政府采购促进中小企业发展管理办法》价格的扣除： 1、根据财政部、工业和信息化部关于发布《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本评标项目第(一)条第3点规定的中小企业扶持政策： (1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本评标项目第(一)条第3点规定的中小企业扶持政策。 3、本项目为非专门面向中小企业的项目，对小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。残疾人集中就业企业、监狱企业视同小微企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。 4、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除。 5、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。6、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 注：中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》(见第七章投标文件格式),否则不得享受相关中小企业扶持政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。根据财政部、工业和信息化部关于发布《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 (二) 残疾人福利性单位价格的扣除： 1、根据财政部 民政部 中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号和福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会印发的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》，依照《政府采购法》《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： (1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)； (2)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议； (3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； (4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； (5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》(见第七章投标文件格式)，并对声明的真实性负责。根据福建省财政厅政府采购监督管理办公室印发《关于残疾人福利性单位参加政府采购活动价格扣除的通知》，对于残疾人福利性单位参与货物项目的，残疾人福利性单位还应同时提供“残疾人福利性单位产品统计表” (见第七章投标文件格式)，标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)，仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，不由残疾人福利性单位制造的货物部分，不得进行价格扣除。 3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位产品价格给予10%的扣除；对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额 30%以上的，给予联合体合同金额 3%的价格扣除。残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策(按照扣除比例较高的扣除)。 注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定被追究法律责任。 (本文件中其他有关对小微企业及其报价扣除描述情况与此处不一致的，以此处为准) |

②技术项（F2×A2）满分为60分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、响应情况 | 27.3 | 根据各投标人所投设备功能以及对招标文件各项基本要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，（1）投标人所投货物全部满足招标文件第五章招标内容及要求中“二、技术和服务要求”的得27分，其中技术参数中标注“★”号的为不允许负偏离的实质性要求；（2）标注“▲”号的为关键技术参数要求全部满足的得15.4分，每负偏离一项扣1.1分，共计14项；（3）未标注“▲”号的技术参数全部满足的得11.9分【其中：超市设备（计7项）、A洗碗间（计19项）、B明档区（计13项，不含“▲”项）、C主厨区（计18项，不含“▲”项）、D粗加工区（计12项）、F面点间（计15项，不含“▲”项）、G冻库（计3项）、H仓库（计5项）、J餐厅（计5项）、K更衣室（2项）、排烟系统（计20项，不含“▲”项）】合计119项，每负偏离一项扣0.1分。评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。 |
| 2、项目实施方案 | 1.7 | 根据投标人提供的项目实施方案（含供货方案、施工部署、技术方案、施工的保证措施、质量保证措施等）的情况由评委进行评议，方案针对性强，措施具体且成熟的得1.7分；方案针对性较好，措施较具体的得1分；方案可行性低、措施不够具体的得0.5分，未提供的本项不得分。 |
| 3、生产设备 | 2 | 根据投标人为本项目拟投入的生产设备进行评分（包括激光切割机、数控折弯机、数控冲床、数控高速刨槽机），投标人具有以上4种设备的得2分，具有以上3种设备的得1分，具有以上2种设备的得0.5分，其他不得分，投标人须提供购买设备发票复印件、设备在车间照片等相关证明材料，未提供或提供不齐全的本项不得分。 |
| 4、技术解决方案 | 2 | 根据投标人自行对现场踏勘结果，对本项目现场施工条件、场地限制等的重难点及问题的解决方法等方案由评委进行评议，能够清楚的描述出本项目实施的重点、难点并提出有效解决办法的得2分；对现场描述较为简单但能够大体描述出本项目实施中的关键问题并提出解决办法的得1分；对现场描述较为简单的得0.5分。需提供完整的踏勘报告，并提供现场情况的图片及文字说明。未提供完整材料的0分。 |
| 5、电磁双头大锅炉检测报告 | 2 | 1、投标人提供所投产品核心配件、线盘、风机依据GB/T 2423.2-2008，GB/T5080.7-1986 ，均通过平均无故障时间大于20000小时测试，控制板及风机依据GB/T4208-2017标准，均通过防水IPX7测试合格的检测报告。 2、投标人提供对应型号产品，通过国家认可的检测机构依据GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016标准进行测试的《CQC标志认证试验报告》及食品接触产品安全认证证书复印件。 投标人提供以上检测报告及证书复印件的得2分，未提供或提供不齐全的本项不得分。 |
| 6、电磁四头煲仔炉检测报告 | 2 | 1、投标人提供所投电磁四头煲仔炉，通过国家认可的检测机构依据EN62233:2008标准的电磁辐射测试，受检设备前后左右上下六面最大辐射值低于8%的测试报告复印件。 2、投标人提供所投电磁四头煲仔炉通过国家认可的检测机构依据GB4706.1-2005；GB4706.52-2008标准测试合格的型式检验报告复印件。 投标人提供以上报告复印件的得2分，未提供或提供不齐全的本项不得分。 |
| 7、电磁双头单尾小炒炉检测报告 | 3 | 1、投标人提供所投双头单尾小炒炉通过国家认可的检测机构依据GB4706.1-2005；GB4706.52-2008标准测试合格的型式检验报告复印件； 2、所投产品双头单尾小炒炉按SB/T 10548-2009标准，由国家认可的检测机构出具的节能测试报告复印件，且能效不低于95%； 3、所投产品双头单尾小炒炉通过国家认可的检测机构依据GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016标准进行测试合格的《CQC标志认证试验报告》及食品接触产品安全认证证书复印件。 投标人提供以上报告及证书复印件的得3分，未提供或提供不齐全的本项不得分。 |
| 8、洗碗机 检测报告 | 3 | 1.所投洗碗机整机所用304不锈钢，化学成份符合GB/T 11170-2008及GB/T20878- 2007检测标准要求，且内壁、堵头、发热管、硅胶圈、波纹管、止回阀、水泵叶轮、水泵外壳、防水垫圈、拨齿等主要与水接触部件符合食品安全国家标准。提供具有CNAS或CMA认证标识的第三方检测报告复印件。 2.所投洗碗机可清洗陶瓷、密胺、不锈钢、pp等材质的餐具，洗涤后的餐具符合GB14934- 2016检测的标准要求，且大肠菌群未测出、沙门氏菌未测出、游离式余氧<0.01，十二烷基苯磺酸钠未测出。提供以上四种材质餐具洗涤效果的具有CNAS或CMA认证标识的第三方检测报告复印件。 3.所投洗碗机吸合开关防水等级达到IPX8;经过75度状态下2小时耐温测试后正常运行;通过10万次可靠性试验。提供具有CNAS或CMA认证标识的第三方检测报告复印件。 投标人提供以上全部报告复印件的得3分，未提供或提供不齐全的本项不得分。 |
| 9、油烟净化器检测报告 | 2 | 1.所投产品净化器数显屏应符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准，其中防尘试验IP5X/12.4应置于密闭的箱内，箱内滑石粉悬浮量为每立方米2KG，滑石粉用网丝直径50μm、网孔尺寸75μm的金属方孔筛网滤过，持续吹尘8h，壳内无粉尘沉积；防水试验IPX4/13.2.7应用花洒头以180°环绕一体机四周淋水5min，流量为10L/min，内部无进水，提供具有CNAS或CMA认证标识的第三方检测报告复印件。 2.所投产品油烟净化器整机应符合GB/T 24 23.1-2008、GB/T 4208-2017、JB/T9536-2013中关于户内户外低压电器环境技术的要求，其中低温工作试验在（-5±2）℃条件下通电运行试验16h，试验结束室温处理2h后，检查样品外观，结构以及通电功能正常，防尘试验IP5X/12.4应置于密闭的箱内，箱内滑石粉悬浮量为每立方米2KG，滑石粉用网丝直径50μm、网孔尺寸75μm的金属方孔筛网滤过，持续吹尘8h，壳内无粉尘沉积；防水试验IPX4/13.2.7应用花洒头以180°环绕一体机四周淋水5min，流量为10L/min，内部无进水，提供具有CNAS或CMA认证标识的第三方检测报告复印件。 投标人提供以上全部报告复印件的得2分，未提供或提供不齐全的本项不得分。 |
| 10、离心风机检测报告 | 2 | 1、所投离心风机通过依据GB/T2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》、GB/T1236-2017《工业风机 用标准化风道性能试验》检测合格，提供具有CNAS或CMA认证标识的第三方检测报告复印件。 2、所投离心风机通过依据GB 19761-2009《通风机能效限定值及能效等级》试验合格,提供具有CNAS或CMA认证标识的第三方检测报告复印件。 投标人提供以上全部报告复印件的得2分，未提供或提供不齐全的本项不得分。 |
| 10、杀菌灯检测报告 | 2 | 1、提供所投杀菌灯主板，由国家认可的专业微生物研究机构（具有CIAA识别标识)，依据GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J及导则：长霉 试验方法1 严酷等级2:56天，试验条件：56天，湿度≥90%RH，温度≥28℃的。试验菌种：土曲霉 ，蝇状青霉，绿色木霉,检测结果符合长霉检测等级0级（放大50倍下，没有发现明显长霉）的检验报告复印件； 2、提供所投杀菌灯生产厂家第三方产品责任保险保单复印件。 投标人提供以上全部报告复印件的得2分，未提供或提供不齐全的本项不得分。 |
| 11、灭蝇灯检测报告 | 2 | 1、提供所投灭蝇灯主板 ，由国家认可的专业微生物研究机构（具有CIAA识别标识)，依据GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J及导则：长霉 试验方法1 严酷等级2:56天，试验条件：56天，湿度≥90%RH，温度≥28℃的。试验菌种：土曲霉 ，蝇状青霉，绿色木霉,检测结果符合长霉检测等级0级（放大50倍下，没有发现明显长霉）的检验报告复印件； 2、提供所投灭蝇灯生产厂家第三方产品责任保险保单复印件。 投标人提供以上全部报告复印件的得2分，未提供或提供不齐全的本项不得分。 |
| 12、样品 | 3 | 根据投标人提供的C05“单星盆水池”样品的情况由评委进行评议，样品的技术参数在完全满足招标文件的基础上，焊接加工工艺、材质、使用性优的得3分，焊接加工工艺、材质、使用性较好的得2分，焊接加工工艺、材质、使用性一般的得1分，其他不得分。样品的规格、材质、加工工艺不满足招标文件要求的或未提供样品本项不得分。 |
| 13、演示1 | 2 | 投标人按照招标文件排烟系统编号16提供油烟净化器演示机样品进行现场功能演示： 1、演示机样品需具备：双区一体式电场、智能化电源、液晶显示屏等结构； 2、液晶显示屏应具有：电源、运行、放电、清洗、故障等状态显示功能； 3、样机尺寸450*450*450mm（误差不超过±20%）。 投标人提供的演示机样品满足以上要求的得2分，不满足或未提供本项不得分。 |
| 14、演示2 | 2 | 投标人按照招标文件提供“双门不锈钢门消毒柜”的微电脑程序控制器双液晶显示屏，自带安全电源现场进行带电演示： 显示屏可以实现双边同时设置不同的消毒时间、消毒温度； 实时显示风机工作状态、加热状态； 样机尺寸400*180mm（误差不超过±20%）。 投标人提供的现场演示满足要求的得2分，不满足或未提供本项不得分。 |
| 15、演示3 | 2 | 根据投标人提供双头大锅炉液晶显示屏至少可以演示以下功能： 1、液晶显示屏在菜谱管理界面选择“添加菜谱”可进行菜单编程。 菜单可以中英文命名，可以上传菜单的图片，可以 通过对“时间、档位”两个维度进行多段编程，可以在每个工作段编辑操作提示，可以编辑多个步骤。 2、在控制器设置界面中，可进行WIFI连接，通过云平台实现菜谱更新，上报故障信息，消息通知，系统更新。 3、进入“保养提示”可查看下次保养时间，设备每半年保养一次，保养时间到会弹出保养提示窗口，还可根据厨房环境中的噪音，光线，调节控制器声音大小。调整屏幕的亮度 4、进入设置，可通过阅读里面的“使用说明”来掌握该智能控制器的操作方法， 5、点触锁形标志，可以锁屏或开锁，锁屏后，触屏不能进行操作，防止误动作，必须再次点触锁形标志 ，才能解除锁屏，进行正常操作， 6、样机尺寸300*230mm（误差不超过±20%）； 投标人提供的现场演示满足要求的得2分，不满足或未提供本项不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、诚信管理体系认证 | 1 | 投标人具有诚信管理体系认证证书的得1分，满分1分。 注：投标人须提供有效证书复印件、中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn或中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)）网站的查询网页并注明网址，未提供或提供不完整的的本项不得分。 |
| 2、食品接触产品安全认证 | 1 | 投标人具有不锈钢台柜架的食品接触产品安全认证证书得1分。 注：投标人须提供有效证书复印件、中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn或中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)）网站的查询网页并注明网址 |
| 3、售后服务认证 | 1 | 投标人具有售后服务认证证书（五星级）的得1分。注：投标人须提供有效证书复印件、中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn或中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)）网站的查询网页并注明网址 |
| 4、质保期 | 2 | 投标人在招标文件要求的质保期基础上，每延长一年加1分，满分2分。 |
| 5、技术培训 | 2 | 根据投标人提供的技术培训方案的可行性、实用性等方面，由评委进行评议，方案完善可行、具有针对性，可操作性强的得2分； 方案合理、较有针对性，可操作性较强的得1分； 方案较合理的得0.5分;未提供的不得分。 |
| 6、售后服务方案 | 3 | 根据投标人提供的售后服务计划的情况，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式由评委进行评议，售后服务计划案完善可行、具有针对性，可操作性强的得3分；售后服务计划合理、较有针对性，可操作性较强的得2分；售后服务计划一般的得1分;未提供的不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 7.2 | 1、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号） 的规定，即采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。节能清单中的台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)为政府强制采购节能产品。 本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供产品的证明资料复印件（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）加盖供应商公章，否则投标无效。其他产品若属于《节能产品政府采购品目清单》内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 2、本次采购属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购节能、环境标志产品的，供应商若提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书则按以下优惠内容及幅度进行评审： ①若同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额20%(含20%)以下的，将分别给予节能、减排、环境标志产品价格评标项和技术评标项标准总分值4％的加分； ②若同一合同包内节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%-50%(含50%)的，将分别给予节能、减排、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值6％的加分； ③若同一合同包内节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、减排、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值8％的加分。 3、对于同时列入财政部、环境保护部公示的《环境标志产品政府采购品目清单》和财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购品目清单》的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。供应商在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能(非强制类)、环境标志产品统计表中填写，并提供产品的证明资料复印件（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）附在报价部分(电子证明资料应上传在对应评分模块)且加盖供应商公章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予加分。若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。 注：评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。(本文件中其他有关附加部分评审中节能、环境标志产品描述情况与此处不一致，以此处为准) |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包2采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为10分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | (一)《政府采购促进中小企业发展管理办法》价格的扣除： 1、根据财政部、工业和信息化部关于发布《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本评标项目第(一)条第3点规定的中小企业扶持政策： (1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本评标项目第(一)条第3点规定的中小企业扶持政策。 3、本项目为非专门面向中小企业的项目，对小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。残疾人集中就业企业、监狱企业视同小微企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。 4、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除。 5、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。6、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为餐饮业。 注：中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》(见第七章投标文件格式),否则不得享受相关中小企业扶持政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。根据财政部、工业和信息化部关于发布《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 (二) 残疾人福利性单位价格的扣除： 1、根据财政部 民政部 中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号和福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会印发的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》，依照《政府采购法》《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： (1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)； (2)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议； (3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； (4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； (5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》(见第七章投标文件格式)，并对声明的真实性负责。根据福建省财政厅政府采购监督管理办公室印发《关于残疾人福利性单位参加政府采购活动价格扣除的通知》，对于残疾人福利性单位参与货物项目的，残疾人福利性单位还应同时提供“残疾人福利性单位产品统计表” (见第七章投标文件格式)，标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)，仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，不由残疾人福利性单位制造的货物部分，不得进行价格扣除。 3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位产品价格给予10%的扣除；对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额 30%以上的，给予联合体合同金额 3%的价格扣除。残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策(按照扣除比例较高的扣除)。 注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定被追究法律责任。 (本文件中其他有关对小微企业及其报价扣除描述情况与此处不一致的，以此处为准) |

②技术项（F2×A2）满分为65分。

| 评标项目 | 评标 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| F2.1技术响应 | 31 | 根据各投标人对技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议：①完全满足招标文件要求的得31分（未带“★”的技术要求共计31项），每负偏离一项扣1分。②带“★”的技术要求为不允许负偏离的实质性要求，投标人未响应的以无效标处理。 |
| F2.2管理理念、管理承诺 | 3 | 根据各投标人对本项目餐厅经营管理理念、管理承诺,由评委进行评议，总体经营管理思路逻辑清晰、考虑周全、可操作性强的得3分，总体经营管理思路逻辑较清晰、较完整、可操作的得2分；总体经营管理思路相对简单、不完善的得1分；未提供的本项不得分。 |
| F2.3人员情况 | 2 | 根据投标人制定的项目管理人员情况、团队人员配置、职责分工是否明确情况，由评委进行评议，方案完整合理可行，项目针对性强的得2分，方案较完整合理可行，部分具有项目针对性的得1分，方案不够完整、不够合理可行，项目针对性弱的得0.5分；未提供的本项不得分。 |
| F2.4人员培训 | 2 | 根据各投标人所提供食堂工作人员培训计划及档案的建立与管理是否完备，由评委进行评议，方案完整合理可行，项目针对性强的得2分，方案较完整合理可行，部分具有项目针对性的得1分，方案不够完整、不够合理可行，项目针对性弱的得0.5分；未提供的本项不得分。 |
| F2.5卫生管理情况 | 3 | 根据各投标人制定的卫生管理情况，包括打造“无水化厨房”的承诺及餐具消毒措施、烟道、灶台、隔油池、排污管道清理等方面，由评委进行横向评议，方案完整合理可行，项目针对性强的得3分，方案较完整合理可行，部分具有项目针对性的得2分，方案不够完整、不够合理可行的得1分；未提供的本项不得分。 |
| F2.6应急预备方案 | 2 | 根据各投标人针对本项目提供的应急预备方案，如停水停电、临时突发加餐或特殊情况下的供餐，由评委进行评议，应急方案保障措施完善、能保障特殊情况下供餐的得2分；保障措施较完善能保障特殊情况下供餐的得1分；保障措施不完善的得0.5分；未提供的本项不得分。 |
| F2.7资产保护方案 | 2 | 根据各投标人针对本项目提供的资产保护方案，包括资产保护的承诺及设备和设施维护、保养、修复、保全计划等情况，由评委进行评议，资产保护方案保障措施完善的得2分；资产保护方案保障措施较完善的得1分；资产保护方案保障措施不够完善的得0.5分；未提供的本项不得分。 |
| F2.8饭菜新鲜保障措施 | 2 | 根据各投标人为保证饭菜新鲜采取的保障措施情况，由评委进行评议，保障措施完善、能保障饭菜新鲜的得2分；保障措施较完善、能保障饭菜新鲜的得1分；保障措施不完善、不能保障饭菜新鲜的得0分。 |
| F2.9食品品质 | 3 | 为保障食品品质，投标人有相对稳定的大宗商品（大米和食用油）供应商，须提供采购服务协议、供应商营业执照及食品经营许可证或食品生产许可证或食品流通许可证、投标截止时间前6个月任意1个月的购买大宗商品的交易发票复印件。全部满足的得3分，未提供或提供不完整的本项不得分。 |
| F2.10供应保障 | 3 | 投标人自有蔬菜基地或者有稳定合作的蔬菜基地的得3分，须提供自有或者合作的相关证明材料，未提供的本项不得分。 |
| F2.11团队人员 | 3 | 根据各投标人拟投入本项目团队中的项目经理具有大专以上(含)文凭且有高级餐饮职业经理人、公共营养师培训相关证书的得1分；具有用餐规模在2000人及以上且食堂服务2年及以上管理经验的加2分；满分3分。投标人须提供项目经理文凭复印件及相关证书复印件（证书需提供查询网址及证书真实性查询结果截图），提供相关食堂服务合同复印件（应能体现服务时间、项目经理名字及用餐规模，如合同中未有体现的，还应提供该项目经采购人盖章确认以上内容的相关证明文件复印件）。投标人为该人员缴交的投标截止时间前6个月任意1个月的社保证明材料复印件（明细表上须有社保中心的电子章和防伪码或由社保中心盖章）。未提供或提供不完整的的本项不得分。（F2.10至F2.14同一个人员不得重复得分） |
| F2.12团队人员 | 2 | 根据各投标人拟投入本项目团队中的厨师长同时具备高级及以上中式烹调师和高级及以上西式烹调师证书得2分，具备其中一个证书的得1分。投标人须提供执业证书复印件、职业资格证书真实性查询结果截图，投标人为该人员缴交的投标截止时间前6个月任意1个月的社保证明材料复印件（明细表上须有社保中心的电子章和防伪码或由社保中心盖章）。未提供或提供不完整的的本项不得分。（F2.10至F2.14同一个人员不得重复得分） |
| F2.13团队人员 | 3 | 根据各投标人拟投入本项目团队中的厨师中具备中级及以上烹调师证书，每提供1名得1分，满分3分。投标人须提供执业证书复印件、职业资格证书真实性查询结果截图，投标人为该人员缴交的投标截止时间前6个月任意1个月的社保证明材料复印件（明细表上须有社保中心的电子章和防伪码或由社保中心盖章）。未提供或提供不完整的的本项不得分。（F2.10至F2.14同一个人员不得重复得分） |
| F2.14团队人员 | 2 | 根据各投标人拟投入本项目团队中面点师同时具备高级及以上中式面点师和高级及以上西式面点师证书，每提供1名得1分，满分2分。投标人须提供有效资格证书复印件、职业资格证书真实性查询结果截图，投标人为该人员缴交的投标截止时间前6个月任意1个月的社保证明材料复印件（明细表上须有社保中心的电子章和防伪码或由社保中心盖章）。未提供或提供不完整的的本项不得分。（F2.10至F2.14同一个人员不得重复得分） |
| F2.15团队人员 | 2 | 根据各投标人拟投入本项目团队中的采购管理人员同时具备高级公共营养师证书及高级食品检测员证书得2分，具备其中一个证书的得1分。投标人提供有效资格证书复印件、职业资格证书真实性查询结果截图，投标人为该人员缴交的投标截止时间前6个月任意1个月的社保证明材料复印件（明细表上须有社保中心的电子章和防伪码或由社保中心盖章）。未提供或提供不完整的的本项不得分。（F2.10至F2.14同一个人员不得重复得分） |

③商务项（F3×A3）满分为25分。

| 评标项目 | 评标 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| F3.1体系认证证书 | 1 | 投标人具有质量管理体系认证证书的得1分，满分1分。 注：投标人须提供在年检有效期内的证书复印件、中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn或中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)）网站的下载网页并注明网址，未提供或提供不完整的的本项不得分。 |
|  | 1 | 投标人具有食品安全管理体系认证证书的得1分，满分1分。 注：投标人须提供在年检有效期内的证书复印件、中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn或中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)）网站的下载网页并注明网址，未提供或提供不完整的的本项不得分。 |
|  | 1 | 投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分，满分1分。 注：投标人须提供在年检有效期内的证书复印件、中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn或中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)）网站的下载网页并注明网址，未提供或提供不完整的的本项不得分。 |
|  | 1 | 投标人具有环境管理体系认证证书的得1分，满分1分。 注：投标人须提供在年检有效期内的证书复印件、中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn或中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)）网站的下载网页并注明网址，未提供或提供不完整的的本项不得分。 |
|  | 1 | 投标人具有HACCP危害分析与关键控制点体系证书的得1分，满分1分。 注：投标人须提供在年检有效期内的证书复印件、中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn或中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)）网站的下载网页并注明网址，未提供或提供不完整的的本项不得分。 |
| F3.2管理经验 | 2 | 根据各投标人提供的2017年1月1日至今（以签订合同时间为准）正在经营或经营过的食堂项目案例：具有由市场监督管理局（所）出具餐饮安全量化等级为优秀（A级）的食堂管理经验，每提供1份案例得1分，满分2分。注：投标人须提供采购合同文本复印件及相关当地市场监督局（所）出具的盖有公章证明材料复印件（原件备查）；未提供或提供不完整的的本项不得分。（F3.2、F3.3、F3.4相同项目不重复计算得分） |
| F3.3业绩 | 3 | 根据各投标人提供自2017年1月1日至今（以签订合同时间为准）正在经营或经营过的食堂项目业绩，每提供一份业绩的得1分，满分3分。注：投标人须完整提供服务业绩的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同复印件，以及能够证明该业绩经采购人验收合格或采购人证明文本复印件,未提供的不得分。（F3.2、F3.3、F3.4相同项目不重复计算得分） |
| F3.4满意度情况 | 2 | 根据各投标人提供2017年1月1日至今（以签订合同时间为准）正在经营或经营过的食堂项目用户满意度情况进行评分，用户评价意见为满意的(或好/良好/合格/优秀等表示满意的词语），每提供1份完整证明的得1分，满分2分。注：投标人须同时提供加盖业主公章的满意度评价表和合同复印件（原件备查）。未提供或提供不完整的的本项不得分。（F3.2、F3.3、F3.4相同项目不重复计算得分） |
| F3.5公众安全责任险 | 3 | 根据各投标人承诺中标后为本项目承包期内购买公众安全责任险的安全投保保额情况，由评委进行评议，1000万元＜保额≤2000万得1分，2000万＜保额≤3000万得2分，保额＞3000万得3分。注：投标人须单独提供承诺函，未提供的本项不得分。 |
| F3.6食品安全责任险 | 3 | 根据各投标人承诺中标后为本项目承包期内购买食品安全责任险的安全投保保额情况，由评委进行评议，1000万元＜保额≤2000万得1分，2000万＜保额≤3000万得2分，保额＞3000万得3分。注：投标人须单独提供承诺函，未提供的本项不得分。 |
| F3.7经营情况 | 3 | 根据投标人提供自2017年1月1日至今（自招标公告发布之日起往前推算）没有受过相关行业主管部门通报、警告和其他行政处罚、列入经营异常名录信息的得3分，受过相关行业主管部门通报、警告和其他行政处罚、列入经营异常名录信息的或者未提供承诺书的不得分。投标人须提交未被警告或通报和其他行政处罚、列入经营异常名录信息的承诺书。注：如经甄别发现投标人隐瞒被警告或通报和其他行政处罚、经营异常情况，提供承诺弄虚作假的，若经查实，其投标文件将被视为无效。 |
| F3.7相关检测仪器 | 1 | 投标人具有农药残留检测仪器、兽药残留检测仪器的得1分。注：提供以上购买方名称为投标人的对应设备购买税务发票,否则不得分。 |
| F3.8食物检测报告 | 3 | 根据各投标人提供2021年1月1日以来国家认可的检测机构出具的餐盘、米饭、素菜、水样、荤菜检测合格的检验报告进行评分，提供齐全的得3分，每缺少其中一样检测的扣1分，扣完为止。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

合同包1：

1、投标人提供的所有设备必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装货物。技术参数必须符合或优于国家及行业相关标准。

#### 2、投标报价含拆除旧烟管、设备运输、搬运、安装、管理费、税金等。

3、核心产品：采购货物标示“◆”为核心产品，若提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按招标文件相关规定执行。

合同包2：

1、本次招标项目为福州市台江区机关食堂服务，提供职工早、午、晚餐（采用自助餐形式）、宵夜、会议用餐、小餐厅及套餐配送等服务。

2、采用整体委托管理方式，采购人提供厨房厨具设备，承担水电费，提供免费场地，中标人在采购人的指导下，依法依规经营。采购人将根据中标人递交投标文件响应情况及公司情况进行现场核实，若在核实过程中发现中标人有为谋取中标而提供虚假资料或公司情况和现状与投标响应不符合，将取消其中标资格。

3、经营管理时间为3年，中标人在经营活动中，应遵循相关法律法规等规定。

4、采购人目前新食堂处于装修中，投标人中标后，若新食堂还未交付使用，投标人需进行等待。等待期间须接管目前采购人自行经营的食堂，接管期间费用按实结算。

- 技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

合同包1：

| 编号 | 设备 名称 | 规格尺寸（mm） | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、超市设备 |  |  |
| 1 | 雪糕柜 | 1600*700*898 | 1、专业高效制冷系统；高密度三元超微细孔发泡技术，采用加厚镀膜层热反射玻璃门；制冷效率高，保温效果好； 2、整体化、薄片化、极简风格，柜口采用三高一低视觉分割原理； 3、设计开关门方便省力的把手，把手和玻璃门一体式，牢固耐用； 4、抑菌防堵大排水漏斗，可方便取出； 5、机舱带大容量接水盒，冷凝加热蒸发，杜绝水直接流到地面； 6、温度范围：冷冻-18C°~ -22C° 7、容积：≥385L 8、耗电量：≤2.95W 9、能效等级≥二级。 | 1 | 台 |
| 2 | 冷冻冷藏柜 | 1204*634*916 | 冷冻-18C°（含）以下，冰淇淋不软化，速冻食品不变质； 2.制冷速度快：环保制冷剂，制冷速度提升； 3.散热效果好：节能风机配合专业风道加快散热速度，从而提升制冷效果； 4.展示面积大而清晰：弧形展示门体前后高度差93MM（±5MM）；柜口防凝露设计，避免柜口结冰，玻璃门体凝露的问题； 5.树脂大脚轮，移动方便，配合螺钉固定，结实耐用； 6、能效等级≥二级。 | 1 | 台 |
| 3 | 风幕柜 | 1500*950*1980 | 1、大容量储藏空间；可调节层板，方便理货，商品展示； 2、采用节能风机，能效高，省电；良好的风幕设计，采用节能灯管使产品节能； 3、微电脑准确控制温度，使食品温度均匀； 4、配备活动脚轮，移动方便，拉手机架板，便于清洗； 5、电压/频率：220V/50HZ； 6、功率：≤1300W； 7、有效容积：≥846L； 8、温度范围：2~10℃； 9、能效等级≥二级。 | 2 | 台 |
| 4 | 展示货架 | 800*900*1350 | 表面采用静电喷塑处理，具有极强防腐、防锈功能，钢层板可调节。 | 2 | 组 |
| 5 | 展示货架 | 2730*450*2250 | 表面采用静电喷塑处理，具有极强防腐、防锈功能，钢层板可调节。 | 2 | 组 |
| 6 | 展示货架 | 3630*450*2250 | 表面采用静电喷塑处理，具有极强防腐、防锈功能，钢层板可调节。 | 2 | 组 |
| 7 | 展示货架 | 2700*900*1350 | 表面采用静电喷塑处理，具有极强防腐、防锈功能，钢层板可调节。 | 3 | 组 |
| 二、厨房设备 |  |  |
| A | 洗碗间 |  |  |  |  |
| A01 | 传送带弯头 | 1000*1000 | 链板式传送带，台面宽度650，链板宽度305；，链板线速度≤20m/分钟，功率：≤0.75kw/380V | 1 | 个 |
| A02 | 传送带 | 6000*500*800 | 链板式传送带，台面宽度650，链板宽度305；，链板线速度≤20m/分钟，功率：≤0.75kw/380V | 1 | 套 |
| A03 | 双层平板工作台 | 1600*700*800 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面厚度≥1.15mm 2、层板厚度≥0.95mm 3、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 4、台脚采用不锈钢可调节包钢脚 5、所投产品经承载试验，台面和底板应能承受≥200kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.3-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 6、产品符合GB.4806.9-2016食品安全国家标准、食品接触用金属材料及制品的标准要求，提供检验报告复印件。 | 1 | 台 |
| A04 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1130*580*1850 | 1、用电功率：≤3KW/220V； 2、容积：≥600L； 3、采用微电脑程序控制器双液晶显示屏； 4、消毒完后风机自动冷却至80度（含）以下 5、超高温消毒最高可至120度（含）以上 6、配≥10个全不锈钢消毒筐 7、左右两柜可以分别控制温度和时间，专为同时消毒两种不同材质餐具而设计，双显示器同时显示两柜消毒温度和消毒时间。 | 2 | 台 |
| A05 | 四层栅格层架 | 1100*500*1550 | 说明：采用优质304#不锈钢拉丝管 1、立柱采用38*38mm方管厚度≥1.15mm 2、横梁采用25*38mm方管厚度≥0.95mm 3、层架采用25*13mm方管厚度≥0.95mm 4、台脚采用不锈钢可调节包钢脚 5、所投产品经承载试验，搁板应能承受≥250kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.5-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 | 1 | 台 |
| A06 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 说明：采用优质304#不锈钢拉丝管 1、立柱采用38*38mm方管厚度≥1.15mm 2、横梁采用25*38mm方管厚度≥0.95mm 3、层架采用25*13mm方管厚度≥0.95mm 4、台脚采用不锈钢可调节包钢脚 5、所投产品经承载试验，搁板应能承受≥250kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.5-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 | 1 | 台 |
| A07 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、柜外壳不锈钢板厚度≥1.15mm 2、柜内分四层，层板可上下调节空间，厚度≥0.95mm 3、移动趟门双层封板，采用吊轮 4、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 。 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 1 | 台 |
| A08 | 双层平板工作台 | 1800*700*800 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面厚度≥1.15mm 2、层板厚度≥0.95mm 3、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 4、台脚采用不锈钢可调节包钢脚 5、所投产品经承载试验，台面和底板应能承受≥200kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.3-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 6、产品符合GB.4806.9-2016食品安全国家标准、食品接触用金属材料及制品的标准要求，提供检验报告复印件。 | 1 | 台 |
| A09 | 大单星盆水池 | 1000*700*950 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面厚度≥1.15mm 2、面板采用R9圆弧角制作，便于清洗，不留卫生死角 3、星盘厚度≥0.95mm 4、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚 。 6、所投产品经承载试验，水槽底部能承载≥100kg载荷，其变形量应小于3mm，符合QB/T2139.2-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 7、产品符合GB.4806.9-2016食品安全国家标准、食品接触用金属材料及制品的标准要求，提供检验报告复印件。 | 3 | 台 |
| A09-1 | 双温水龙头 |  | 可承受2mpa以上压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水4.8L以上，主体黄铜，塑料25#陶瓷阀芯，合金手柄。 | 3 | 个 |
| A11 | 收餐工作柜（无靠背） | 800*700*800 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面厚度≥1.15mm 2、柜内层板可上下调节空间，厚度≥0.95mm 3、推拉门双层封板，采用吊轮 4、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚 6、所投产品经承载试验，台面和底板应能承受≥200kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.3-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 7、产品符合GB.4806.9-2016食品安全国家标准、食品接触用金属材料及制品的标准要求，提供检验报告复印件。 | 3 | 台 |
| A12 | 大单星盆水池 | 1200*900*950 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面厚度≥1.15mm 2、面板采用 R9圆弧角制作，便于清洗，不留卫生死角 3、星盘厚度≥0.95mm 4、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚 6、所投产品经承载试验，水槽底部能承载≥100kg载荷，其变形量应小于3mm，符合QB/T2139.2-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 7、产品符合GB.4806.9-2016食品安全国家标准、食品接触用金属材料及制品的标准要求，提供检验报告复印件。 | 1 | 台 |
| A12-1 | 双温水龙头 |  | 可承受2mpa以上压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水4.8L以上，主体黄铜，塑料25#陶瓷阀芯，合金手柄。 | 1 | 个 |
| A14 | 双缸单喷单烘干 长龙式洗碗机 | 4550*1080*2030 | 1.机器功率：≤64.95KW/380V/50Hz 2.洗 涤 量：4000-5500件/每时 3.清洗餐具：不锈钢GN盘/陶瓷/密胺/PP塑料 4.加热方式：纯电加热喷淋式 5.传送链条：钩形拔齿链条传送 6.入口单元+预洗单元+主洗单元+漂洗单元+烘干单元+出口单元，6个功能单元部分组成。 | 1 | 台 |
| A15 | 筷子勺子回收区 | 5200*200 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面厚度≥1.15mm 2、层板厚度≥0.95mm 3、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 4、台脚采用不锈钢可调节包钢脚 | 1 | 台 |
| A16 | 灭蝇灯 | 660*128*380 | 1、功率：≤10W（2*5W）。 2、快速低温灭虫专用灯管，特有安全粘虫板，内位反光技术。 3、采用紫外光，飞虫引诱剂以及粘胶剂引诱和捕捉飞虫，更加安全环保。 | 1 | 台 |
| A17 | 紫外线杀菌灯 | 920*130*80 | 管径:≥26mm； 灯头:G13；长度≥920:mm； 紫外线强度:≥145μW/cm2 | 2 | 台 |
| A18 | 风幕机 |  | 1、超薄机身，节约空间，全金属外壳，防火性能高，安装方便，容易清洗； 2、叶轮通过优化设计，具有风量大，噪音低的优点；叶轮整体结构，出风平稳均匀，可形成均匀的空气； 3、功率：≤155/228w，电压：220V | 1 | 台 |
| A18-1 | 洗地龙头 |  | 耐压2mpa以上爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L以上,碳钢静电喷涂，10M黑色钢丝液压管。304#接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。胶管拉伸有定位回收功能。附带77/50度摆动支架和冷热调温止回阀，便捷调温。 | 1 | 个 |
| B | 明档区 |  |  |  |  |
| B01 | 开水器 | 480*385*860 | 整机采用不锈钢材质，带缺水保护装置，紫铜发热管。内胆是304板材，整体发泡大容量设计。加厚板材，功率：≥9KW，电压：380V，容量：≥60L | 1 | 台 |
| B02 | 炉拼台 | 350*900*1250 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面、背板厚度≥1.15mm 2、前饰板厚度≥0.95mm | 2 | 台 |
| B03 | 电磁煮面（圆孔） | 800×900×(800+150) | 1、功率/电压：≥15KW/380V 2、采用优质SUS304不锈钢板，面板用厚度≥1.15mm ； 3、定点沸腾控制，沸腾冲力集中于煮面筛下方，让面条不结块，味道更好； 4、泡沫溢流导向设计，配合适当进水，让煮面产生的泡沫自动溢出； 5、中文显示功能，方便维修处理；功率实时显示，集成电压显示，集成数字电表；9档360度旋转火力调节，并集中于显示板上，操作方便；定时关，定温，预约开功能；快捷保温，有5个快捷键，设定温度保存下来后，一键保温； ▲6、投标人提供所投15KW九孔煮面炉，通过国家认可的检测机构依据GB4706.1-2005；GB4706.35-2008标准，测试合格的型式检验报告复印件； ▲7、投标人提供所投九孔煮面炉,通过国家认可的检测机构依据EN62233:2008标准的电磁辐射测试，受检设备前后左右上下六面最大辐射值低于16%的测试报告复印件。 | 1 | 台 |
| B04 | 电磁单头低背矮汤炉 | 650×750×500+770 | 1、材质：采用优质SUS304不锈钢板，面板≥1.15mm； 2、功率/电压：≥18KW/380V； 3、独立的商用电磁炉智能控制器+手动5档直滑式火力开关，可分别对电磁炉单独操作； 4，智能控制器（液晶显示屏）对炉具定时关机，定温；显示当前功率，电压，档位，温度，用电量； ▲5、投标人提供所投单头汤炉，通过国家认可的检测机构依据GB4706.1-2005；GB4706.52-2008标准，测试合格的型式检验报告。 ★6、投标人提供对应型号产品，按SB/T 10548-2009标准，由国家认可的认证机构出具的节能测试报告复印件，且能效不低于95%。 ▲7、投标人提供对应型号产品，通过国家认可的检测机构依据GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016标准，进行测试的《CQC标志认证试验报告》及食品接触产品安全认证证书复印件。 | 1 | 台 |
| B05 | 双星盆水池 | 1200*760*950 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面厚度≥1.15mm 2、面板采用 R9圆弧角制作，便于清洗，不留卫生死角 3、星盘厚度≥0.95mm 4、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚 6、所投产品经承载试验，水槽底部能承载≥100kg载荷，其变形量应小于3mm，符合QB/T2139.2-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 7、产品符合GB.4806.9-2016食品安全国家标准、食品接触用金属材料及制品的标准要求，提供检验报告复印件。 | 1 | 台 |
| B05-1 | 双温水龙头 |  | 可承受2mpa以上压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水4.8L以上，主体黄铜，塑料25#陶瓷阀芯，合金手柄。 | 2 | 个 |
| B07 | 单通工作台 | 1000*700*800 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面厚度≥1.15mm 2、柜内层板可上下调节空间，厚度≥0.95mm 3、推拉门双层封板，采用吊轮 4、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚 6、所投产品经承载试验，台面和底板应能承受≥200kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.3-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 7、产品符合GB.4806.9-2016食品安全国家标准、食品接触用金属材料及制品的标准要求，提供检验报告复印件。 | 1 | 台 |
| B8 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800 | 采用全封闭式压缩机，噪音低，耗电小。 2、不锈钢工作台面平整坚固，便于清洁。 3、采用环保发泡技术，保温性能更佳。 4、微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然。 5、高强度可调式层架，方便物品放置；可拆式门封条，清洗更方便。 6、容积：≥400L，温度范围：+5℃ to -5℃ ，制冷方式：直冷，电压/频率：220V/50Hz，耗电量：≤4.2KWh/24h； 7、能效等级≥二级。 | 2 | 台 |
| B9 | 电磁四头煲仔炉连下柜 | 800*900*800+30mm | 1、功率：≥3.5KW*4/380v； 2、采用优质SUS304不锈钢板，面板用厚度≥1.15mm ； 3、耐用方便的9档磁控旋纽火力调节器，带定时功能； 4、带4个时间记忆快捷键，可以通过编程方式分别定义4个时间记忆快捷键，便于一键定时，快捷烹饪； | 1 | 台 |
| B10 | 双通工作台 | 1800*760*800 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面厚度≥1.15mm 2、柜内层板可上下调节空间，厚度≥0.95mm 3、推拉门双层封板，采用吊轮 4、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚 6、所投产品经承载试验，台面和底板应能承受≥200kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.3-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 7、产品符合GB.4806.9-2016食品安全国家标准、食品接触用金属材料及制品的标准要求，提供检验报告复印件。 | 1 | 台 |
| B11 | 卧式冰柜 | 1600*700*898 | 专业高效制冷系统、三元超微细孔发泡技术，采用加厚镀膜层热反射玻璃门；制冷效率高，保温效果好； 2、整体化、薄片化、极简风格，柜口采用三高一低视觉分割原理； 3、把手设计开关门方便省力，把手和玻璃门一体式，牢固耐用； 4、抑菌防堵大排水漏斗，可方便取出； 5、机舱带大容量接水盒，冷凝加热蒸发，杜绝水直接流到地面； 6、容积：≥377L，耗电量：≤2.95W； 7、能效等级≥二级。 | 1 | 台 |
| B12 | 单通工作台 | 1800*700*800 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面厚度≥1.15mm 2、柜内层板可上下调节空间，厚度≥0.95mm 3、推拉门双层封板，采用吊轮 4、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚 6、所投产品经承载试验，台面和底板应能承受≥200kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.3-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 7、产品符合GB.4806.9-2016食品安全国家标准、食品接触用金属材料及制品的标准要求，提供检验报告复印件。 | 1 | 台 |
| B13 | 灭蝇灯 | 660*128*380 | 1、功率：≤10W（2*5W）。 | 2 | 台 |
| B14 | 紫外线杀菌灯 | 920*130*80 | 管径:≥26mm； 灯头:G13；长度≥920:mm； 紫外线强度:≥145μW/cm2 | 3 | 台 |
| B15 | 风幕机 |  | 1、薄机身，节约空间，全金属外壳，防火性能高，安装方便，容易清洗； 2、叶轮通过优化设计，具有风量大，噪音低的优点；叶轮整体结构，出风平稳均匀，可形成均匀的空气； 3、功率：≤155/228w，电压：220V | 1 | 台 |
| C | 主厨区 |  |  |  |  |
| C01 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 说明：采用优质304#不锈钢拉丝管 1、立柱采用38*38mm方管厚度≥1.15mm 2、横梁采用25*38mm方管厚度≥0.95mm 3、层架采用25*13mm方管厚度≥0.95mm 4、台脚采用不锈钢可调节包钢脚 5、所投产品经承载试验，搁板应能承受≥250kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.5-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 | 1 | 台 |
| C02 | 单通工作台 | 1800*800*800 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面厚度≥1.15mm 2、柜内层板可上下调节空间，厚度≥0.95mm 3、推拉门双层封板，采用吊轮 4、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚 6、所投产品经承载试验，台面和底板应能承受≥200kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.3-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 7、产品符合GB.4806.9-2016食品安全国家标准、食品接触用金属材料及制品的标准要求，提供检验报告复印件。 | 6 | 台 |
| C03 | 二层台面立架 | 1800*400*700 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、层板厚度≥1.15mm 2、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 3、所投产品经承载试验，搁板应能承受≥250kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.5-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 | 3 | 台 |
| C04 | 双通四门高身雪柜 | 1210*760*1980 | 采用全封闭式压缩机，噪音低，耗电小。 2、采用环保发泡技术，保温性能更佳。 3、微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然。 4、高强度可调式层架，方便物品放置；可拆式门封条，清洗更方便； 5、能效等级≥二级。 | 3 | 台 |
| C05 | 单星盆水池 | 700*700*950 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面厚度≥1.15mm 2、面板采用 R9圆弧角制作，便于清洗，不留卫生死角 3、星盘厚度≥0.95mm 4、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚 6、所投产品经承载试验，水槽底部能承载≥100kg载荷，其变形量应小于3mm，符合QB/T2139.2-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 7、产品符合GB.4806.9-2016食品安全国家标准、食品接触用金属材料及制品的标准要求，提供检验报告复印件。 | 1 | 台 |
| C05-1 | 双温水龙头 |  | 可承受2mpa以上压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水4.8L以上，主体黄铜，塑料25#陶瓷阀芯，合金手柄。 | 1 | 个 |
| C07 | 双门蒸饭车(电热) | 1410*555*1650 | 1、规格：双门24盘；加高蒸饭盘；蒸饭量：≥120KG/次，用电功率：≤24KW/380V； 2、控制器采用 LED显示器触摸屏微电脑显示器；；为保证防水效果不使用按钮式控制器； 3、设有蒸饭、面条、蒸鱼、自设等功能，烹调完可自动降至60度保温无需人员看管， 4、设有缺水报警、漏电保护、时间、温度实时显示。全自动微电脑控制器设有24小时预约开机，自动蒸饭，自动保温功能， 5、双浮球水位控制。 ▲6、所投产品通过GB4806.9-2016 GB4806.1-2016产品标准和技术要求，符合CVC05003-2015《CVC标志认证实施规则 食品接触产品安全/卫生认证》认证规则的要求，提供食品接触产品卫生认证证书复印件及国家认监委证书查询截图并注明网址。 | 1 | 台 |
| C08 | 电磁双头高背矮汤炉 | 1300×750×500+770 | 1、采用优质SUS304不锈钢板，面板用厚度≥1.15mm ； 2、功率/电压：≥18KW*2/380V 3、独立的商用电磁炉智能控制器+手动5档直滑式火力开关，可分别对电磁炉单独操作； 4，智能控制器（液晶显示屏）对炉具定时关机，定温；显示当前功率，电压，档位，温度，用电量； ▲5、投标人提供所投双头汤炉，通过国家认可的检测机构依据GB4706.1-2005；GB4706.52-2008标准，测试合格的型式检验报告复印件。 ★6、投标人提供对应型号产品，按SB/T 10548-2009标准，由国家认可的检测机构出具的节能测试报告复印件，且能效不低于95%； ▲7、投标人提供对应型号产品，通过国家认可的检测机构依据GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016标准，进行测试的《CQC标志认证试验报告》及食品接触产品安全认证证书复印件。 | 1 | 台 |
| C09 | 炉拼台 | 400*1100*1250 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面、背板厚度≥1.15mm 2、前饰板厚度≥0.95mm | 3 | 台 |
| C10 | 电磁双头大锅炉 | 2000*1100*800+470 | 1、采用优质SUS304不锈钢板，面板用厚度≥1.15mm ； 2、功率/电压：≥22KW*2/380V 3、五档磁控拨档开关+商用电磁炉智能控制器（液晶显示屏）双系统控制，保障任一开关失效仍可正常操作使用。 3、液晶显示屏高度集成显示当前功率，电压，档位，温度，累计用电量，整机工作状态及时清晰监测； 4、液晶显示屏在菜谱管理界面选择“添加菜谱”可进行菜单编程。 菜单可以中英文命名，可以上传菜单的图片，可以 通过对“时间、档位”两个维度进行多段编程，可以在每个工作段编辑操作提示，可以编辑多个步骤； 5、在控制器设置界面中，可进行WIFI连接，通过云平台实现菜谱更新，上报故障信息，消息通知，系统更新； 6、进入“保养提示”可查看下次保养时间，设备每半年保养一次，保养时间到会弹出保养提示窗口，还可根据厨房环境中的噪音，光线，调节控制器声音大小。调整屏幕的亮度； 7、进入设置，可通过阅读里面的“使用说明”来掌握该智能控制器的操作方法， 8、点触锁形标志，可以锁屏或开锁，锁屏后，触屏不能进行操作，防止误动作，必须再次点触锁形标志 ，才能解除锁屏，进行正常操作； ▲9、投标人提供所投双头大锅灶，通过国家认可的检测机构依据GB4706.1-2005；GB4706.52-2008标准，测试合格的《型式检验报告》复印件； ★10、投标人提供对应型号产品，按SB/T 10548-2009标准，由国家认可的检测机构出具的节能测试报告复印件，且能效不低于95% | 1 | 台 |
| C11 | 电磁一大一小炒炉 | 2000*1100*(800+470) | 1、功率/电压：≥15KW+20KW/380V； 2、采用优质SUS304不锈钢板，面板用厚度≥1.15mm ； 3、五档磁控拨档开关+商用电磁炉智能控制器（液晶显示屏）双系统控制，保障任一开关失效仍可正常操作使用。 4、液晶显示屏高度集成显示当前功率，电压，档位，温度，累计用电量，整机工作状态及时清晰监测。 5、液晶显示屏在菜谱管理界面选择“添加菜谱”可进行菜单编程。 菜单可以中英文命名，可以上传菜单的图片，可以通过对“时间、档位”两个维度进行多段编程，可以在每个工作段编辑操作提示，可以编辑多个步骤。 6、在控制器设置界面中，可进行WIFI连接，通过云平台实现菜谱更新，上报故障信息，消息通知，系统更新。 7、进入“保养提示”可查看下次保养时间，设备每半年保养一次，保养时间到会弹出保养提示窗口，还可根据厨房环境中的噪音，光线，调节控制器声音大小。调整屏幕的亮度 8、进入设置，可通过阅读里面的“使用说明”来掌握该智能控制器的操作方法， 9、点触锁形标志，可以锁屏或开锁，锁屏后，触屏不能进行操作，防止误动作，必须再次点触锁形标志 ，才能解除锁屏，进行正常操作。 ▲10、提供电磁炒炉通过国家认可的检测机构依据GB 4806.7-2016，GB4806.9-2016 GB 4806.11-2016 标准，配锅、水龙头主体、水龙头过滤网、水龙头密封垫、尾铮符合CQC标志认证试验报告复印件，测试报告样品信息图符合小炒连大锅组合炉图案。 10、投标人提供≥15KW单头小炒炉和≥22KW单头大炒炉，按SB/T10548-2009标准，由国家认可的检测机构出具的节能测试报告复印件，且能效不低于95% | 1 | 台 |
| C12 | 电磁双头单尾小炒炉 | 1800×1100×800+470 | 1、功率/电压：≥18KW*2/380V 2、采用优质SUS304不锈钢板，面板用厚度≥1.15mm ； 3、五档磁控拨档开关+商用电磁炉智能控制器（液晶显示屏）双系统控制，保障任一开关失效仍可正常操作使用。 3、液晶显示屏高度集成显示当前功率，电压，档位，温度，累计用电量，整机工作状态及时清晰监测； 4、液晶显示屏在菜谱管理界面选择“添加菜谱”可进行菜单编程。 菜单可以中英文命名，可以上传菜单的图片，可以 通过对“时间、档位”两个维度进行多段编程，可以在每个工作段编辑操作提示，可以编辑多个步骤； 5、在控制器设置界面中，可进行WIFI连接，通过云平台实现菜谱更新，上报故障信息，消息通知，系统更新； 6、进入“保养提示”可查看下次保养时间，设备每半年保养一次，保养时间到会弹出保养提示窗口，还可根据厨房环境中的噪音，光线，调节控制器声音大小，调整屏幕的亮度 7、进入设置，可通过阅读里面的“使用说明”来掌握该智能控制器的操作方法， 8、点触锁形标志，可以锁屏或开锁，锁屏后，触屏不能进行操作，防止误动作，必须再次点触锁形标志 ，才能解除锁屏，进行正常操作. | 1 | 台 |
| C13 | 电磁四头煲仔炉 | 800*900*800+30mm | 1、功率：≥3.5KW*4/380v； 2、采用优质SUS304不锈钢板，面板用厚度≥1.15mm ； 3、耐用方便的9档磁控旋纽火力调节器，带定时功能； 4、带4个时间记忆快捷键，可以通过编程方式分别定义4个时间记忆快捷键，便于一键定时，快捷烹饪。 | 1 | 台 |
| C14 | 蒸包炉 | 650*650*600 | 说明：整体采用304#不锈钢板制作 1、厚度≥0.95mm | 2 | 台 |
| C15 | 双星星盆 | 1600*700*800 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面厚度≥1.15mm 2、面板采用 R9圆弧角制作，便于清洗，不留卫生死角 3、星盘厚度≥0.95mm 4、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚 6、所投产品经承载试验，水槽底部能承载≥100kg载荷，其变形量应小于3mm，符合QB/T2139.2-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 7、产品符合GB.4806.9-2016食品安全国家标准、食品接触用金属材料及制品的标准要求，提供检验报告复印件。 | 1 | 台 |
| C15-1 | 双温水龙头 |  | 可承受2mpa以上压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水4.8L以上，主体黄铜，塑料25#陶瓷阀芯，合金手柄。 | 1 | 个 |
| C17 | 灭蝇灯 | 660*128*380 | 1、功率：≤10W（2*5W）。 | 1 | 台 |
| C18 | 紫外线杀菌灯 | 920*130*80 | 管径:≥26mm； 灯头:G13；长度≥920:mm； 紫外线强度:≥145μW/cm2 | 3 | 台 |
| C19 | 风幕机 |  | 1、超薄机身，节约空间，全金属外壳，防火性能高，安装方便，容易清洗； | 1 | 台 |
| C20 | 开水器带底座 |  | 功率：≤6KW 电压：380V 容量：≥60L | 1 | 台 |
| C21 | 制冰机 | 500*510*840 | 功率：≤360W 电压：220V 产量：≥27KG 储冰量：≥60KG 冷凝方式：风冷/水冷 | 1 | 台 |
| C22 | 电热单门保温车 | 800*930*1850 | 1、采用优质智能加热系统； 2、采用整体发泡技术，保温性能更佳； 3、微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然； 4、可拆式门封条，清洗更方便； ▲5、所投产品通过GB4806.9-2016 GB4806.1-2016产品标准和技术要求符合CVC05003-2015《CVC标志认证实施规则食品接触产品安全/卫生认证》认证规则的要求，提供食品接触产品安全认证证书复印件及国家认监委证书查询截图并注明网址。 | 2 | 台 |
| C23 | 洗地龙头 |  | 耐压2mpa以上爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L以上,碳钢静电喷涂，10M黑色钢丝液压管。304#接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。胶管拉伸有定位回收功能。附带77/50度摆动支架和冷热调温止回阀，便捷调温。 | 1 | 个 |
| D | 粗加工区 |  |  |  |  |
| D01 | 分类垃圾桶 | 680*620*820 | 容量≥80L， 带万向轮 | 2 | 个 |
| D02 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 说明：采用优质304#不锈钢拉丝管 1、立柱采用38*38mm方管厚度≥1.15mm 2、横梁采用25*38mm方管厚度≥0.95mm 3、层架采用25*13mm方管厚度≥0.95mm 4、台脚采用不锈钢可调节包钢脚 5、所投产品经承载试验，搁板应能承受≥250kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.5-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 | 2 | 台 |
| D03 | 单星工作台 | 1200*700*950 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面厚度≥1.15mm 2、面板采用 R9圆弧角制作，便于清洗，不留卫生死角 3、星盘厚度≥0.95mm 4、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚 6、所投产品经承载试验，水槽底部能承载≥100kg载荷，其变形量应小于3mm，符合QB/T2139.2-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 7、产品符合GB.4806.9-2016食品安全国家标准、食品接触用金属材料及制品的标准要求，提供检验报告复印件。 | 1 | 台 |
| D04 | 大单星盆水池 | 1000*700*950 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面厚度≥1.15mm 2、面板采用 R9圆弧角制作，便于清洗，不留卫生死角 3、星盘厚度≥0.95mm 4、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚 6、所投产品经承载试验，水槽底部能承载≥100kg载荷，其变形量应小于3mm，符合QB/T2139.2-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 7、产品符合GB.4806.9-2016食品安全国家标准、食品接触用金属材料及制品的标准要求，提供检验报告复印件。 | 2 | 台 |
| D05 | 三星盆水池 | 1800*700*950 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面厚度≥1.15mm 2、面板采用 R9圆弧角制作，便于清洗，不留卫生死角 3、星盘厚度≥0.95mm 4、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚 6、所投产品经承载试验，水槽底部能承载≥100kg载荷，其变形量应小于3mm，符合QB/T2139.2-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 7、产品符合GB.4806.9-2016食品安全国家标准、食品接触用金属材料及制品的标准要求，提供检验报告复印件。 | 1 | 台 |
| D05-1 | 双温水龙头 |  | 可承受2mpa以上压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水4.8L以上，主体黄铜，塑料25#陶瓷阀芯，合金手柄。 | 6 | 个 |
| D07 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面厚度≥1.15mm 2、层板厚度≥0.95mm 3、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 4、台脚采用不锈钢可调节包钢脚 5、所投产品经承载试验，台面和底板应能承受≥200kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.3-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 6、产品符合GB.4806.9-2016食品安全国家标准、食品接触用金属材料及制品的标准要求，提供检验报告复印件。 | 2 | 台 |
| D08 | 灭蝇灯 | 660*128*380 | 1、功率：≤10W（2*5W）。 | 1 | 台 |
| D09 | 紫外线杀菌灯 | 920*130*80 | 管径:≥26mm； 灯头:G13；长度≥920:mm； 紫外线强度:≥145μW/cm2 | 2 | 台 |
| D10 | 风幕机 |  | 1、超薄机身，节约空间，全金属外壳，防火性能高，安装方便，容易清洗； | 1 | 台 |
| D11 | 洗地龙头 |  | 耐压2mpa以上爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L以上,碳钢静电喷涂，10M黑色钢丝液压管。304#接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。胶管拉伸有定位回收功能。附带77/50度摆动支架和冷热调温止回阀，便捷调温。 | 1 | 个 |
| D12 | 烟罩灭火装置 | 双瓶组 | 1.灭火装置具备自动和手动两种操作模式； 2、灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控机械水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水； 3、系统装置包括：控制箱（纯机械式）、不锈钢管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 4、灭火装置箱体内应配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动； 5、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用卡压的连接方式连接，方便快捷，经久耐用，无需更换。 6、烟罩内所有管道连接处，锁紧件或密封件不得使用塑料或橡胶制品，避免受高温长时间使用后腐化或松动。 | 1 | 组 |
| F | 面点间 |  |  |  |  |
| F01 | 十二盆醒发箱 | 700*790*1720 | 采用全不锈钢双层保温结构，分别设有水温及空气温度调节旋钮，可以自动控温。底脚安装脚轮，方便移动。 电压：220V 功率：≤2.5KW | 1 | 台 |
| F02 | 灭蝇灯 | 660*128*380 | 1、功率：≤10W（2*5W）。 | 1 | 台 |
| F03 | 单通工作台带靠背 | 1500*700*950 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面厚度≥1.15mm 2、柜内层板可上下调节空间，厚度≥0.95mm 3、推拉门双层封板，采用吊轮 4、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚 6、所投产品经承载试验，台面和底板应能承受≥200kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.3-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 7、产品符合GB.4806.9-2016食品安全国家标准、食品接触用金属材料及制品的标准要求，提供检验报告复印件。 | 1 | 台 |
| F04 | 面粉车 | 500*600*530 | 说明： 1、采用304不锈钢雪花板， 2、采用不锈钢面板厚度≥0.95mm 3、配四个方向活动轮 ▲4、所投产品经承载试验，车盘应能承受≥180kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.7-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 | 4 | 个 |
| F05 | 木案工作台 | 1800*800*800 | 说明： 1、台面材料采用≥50mm优质实木板 2、不锈钢管支撑架厚度δ厚度≥0.95mm 3、台脚采用不锈钢可调节重力脚 | 2 | 台 |
| F06 | 紫外线杀菌灯 | 920*130*80 | 管径:≥26mm； 灯头:G13；长度≥920:mm； 紫外线强度:≥145μW/cm2 | 2 | 台 |
| F07 | 双星盆水池 | 1200*700*950 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、台面厚度≥1.15mm 2、面板采用 R9圆弧角制作，便于清洗，不留卫生死角 3、星盘厚度≥0.95mm 4、支撑梁厚度≥0.95mm ，采用不锈钢碰钉技术，台面不留焊接痕迹 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚 6、所投产品经承载试验，水槽底部能承载≥100kg载荷，其变形量应小于3mm，符合QB/T2139.2-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 7、产品符合GB.4806.9-2016食品安全国家标准、食品接触用金属材料及制品的标准要求，提供检验报告复印件。 | 1 | 台 |
| F07-1 | 双温水龙头 |  | 可承受2mpa以上压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水4.8L以上，主体黄铜，塑料25#陶瓷阀芯，合金手柄。 | 1 | 个 |
| F09 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 采用全封闭式压缩机，耗电小。 2、采用环保发泡技术，保温性能更佳。 3、微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然。 4、高强度可调式层架，方便物品放置；可拆式门封条，清洗更方便； 5、能效等级≥二级。 | 2 | 台 |
| F10 | 压面机 | 620*670*1110 | 采用轻皮带轮减速后链条传动，结构紧凑，操作方便，动力强劲。料斗、接料板、防护罩采用优质不锈钢板制造，清洁卫生，安全耐用。 电压：220/380V 功率：≤2.2KW 产能：≥130转/分 | 1 | 台 |
| F11 | 搅拌机 | 570*440*820 | 全齿轮结构的搅拌机。工作有力，运转平稳，坚固耐用；可长时间连续运转 电压： 220/380V 功率：≤0.85KW 产量：≥25L | 1 | 台 |
| F12 | 和面机 | 740*520*880 | 采用两台优质电机，扭矩大，原装皮带；食品级不锈钢的面团接触面，符合国家食品卫生标准；专业设计避免面团过分升温并确保面团含氧量；搅拌杆双速可选，过载、缺相保护装置，防护罩安全连动装置； 电压：380V 功率：≤2.6KW 产量：≥45L | 1 | 台 |
| F13 | ◆三层六盘烤箱（核心产品） | 1220*800*1520 | 1、双层隔热的宽敞视察，内设照明设施，优质不锈钢板材，保温效果好； 2、炉膛加深加宽，适合各种不同尺寸的烤盘； 3、炉内安装有热反射板，使火力更加均匀，采用远红外线电热管，分底面火控制，节约能源； 4、具备自动控温、定时自动报警、超温安全保护等功能。 5、电压：220/380V 6、功率：6.8～12KW | 1 | 台 |
| F14 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 说明：采用优质304#不锈钢拉丝管 1、立柱采用38*38mm方管厚度≥1.15mm 2、横梁采用25*38mm方管厚度≥0.95mm 3、层架采用25*13mm方管厚度≥0.95mm 4、台脚采用不锈钢可调节包钢脚 5、所投产品经承载试验，搁板应能承受≥250kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.5-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 | 1 | 台 |
| F15 | 四层栅格层架 | 1000*500*1550 | 说明：采用优质304#不锈钢拉丝管 1、立柱采用38*38mm方管厚度≥1.15mm 2、横梁采用25*38mm方管厚度≥0.95mm 3、层架采用25*13mm方管厚度≥0.95mm 4、台脚采用不锈钢可调节包钢脚 5、所投产品经承载试验，搁板应能承受≥250kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.5-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 | 1 | 台 |
| F16 | 十二盆饼车 | 500*650*1360 | 说明：采用优质304#不锈钢拉丝管 1、车框采用25*25mm方管厚度≥0.95mm 2、托板采用不锈钢板厚度≥1.15mm 3、配合标准GN1/2盆使用，至少可插14个GN1/2 盆 4、配4只万向脚轮，2只带刹车掣 5、所投产品经承载试验，车盘应能承受≥180kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.7-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 | 2 | 台 |
| G | 冻库 |  |  |  |  |
| G01 | 四层栅格层架 | 1500*500*1550 | 说明：采用优质304#不锈钢拉丝管 1、立柱采用38*38mm方管厚度≥1.15mm 2、横梁采用25*38mm方管厚度≥0.95mm 3、层架采用25*13mm方管厚度≥0.95mm 4、台脚采用不锈钢可调节包钢脚 5、所投产品经承载试验，搁板应能承受≥250kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.5-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 | 6 | 台 |
| G02 | 高温保鲜库 | 5750*1800*2600 | 1、库体板材采用不锈钢新型硬质聚氨脂面板，聚氨酯板厚度≥100mm,内外层表面金属材料采用≥0.8mm不锈钢； 2、自动回归平掩门，门和墙板平滑连接，不外凸，门板为铝合金包边框，坚固不易变形。 3、冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，配置发热线(36V) 以防结露； 4、冷库的灯开关嵌入式安装在门框上，冷库照明采用LED节能灯，耐低温-40℃以下，瞬时启动，≥IP65防水； 5、温度：保鲜温度+0℃~ +5℃； 6、压缩机采用全封闭式风冷机组保证制冷量，省电节能，冷库内风冷蒸发器为镁铝合金内螺纹高效型； 7、自动控温，液晶数码显示，过载保护，缺相反相过压等多重保护； 8、制冷、化霜、风机、报警四路控制；库温传感、化霜传感、外部报警开关量三路输入， | 1 | 台 |
| G03 | 低温保鲜库冷冻 | 5750*1800*2600 | 1、库体板材采用不锈钢新型硬质聚氨脂面板，聚氨酯板厚度≥100mm,内外层表面金属材料采用≥0.8mm不锈钢； 2、自动回归平掩门，门和墙板平滑连接，不外凸，门板为铝合金包边框，坚固不易变形。 3、冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，配置发热线(36V) 以防结露； 4、冷库的灯开关嵌入式安装在门框上，冷库照明采用LED节能灯，耐低温-40℃以下，瞬时启动，≥IP65防水； 5、温度：低温-15℃至-20℃； 6、压缩机采用全封闭式风冷机组保证制冷量，省电节能，冷库内风冷蒸发器为镁铝合金内螺纹高效型； 7、自动控温，液晶数码显示，过载保护，缺相反相过压等多重保护； 8、制冷、化霜、风机、报警四路控制；库温传感、化霜传感、外部报警开关量三路输入。 | 1 | 台 |
| H | 仓库 |  |  |  |  |
| H01 | 四层栅格层架 | 1800*500*1550 | 说明：采用优质304#不锈钢拉丝管 1、立柱采用38*38mm方管厚度≥1.15mm 2、横梁采用25*38mm方管厚度≥0.95mm 3、层架采用25*13mm方管厚度≥0.95mm 4、台脚采用不锈钢可调节包钢脚 5、所投产品经承载试验，搁板应能承受≥250kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.5-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 | 6 | 台 |
| H02 | 四层栅格层架 | 1500*500*1550 | 说明：采用优质304#不锈钢拉丝管 1、立柱采用38*38mm方管厚度≥1.15mm 2、横梁采用25*38mm方管厚度≥0.95mm 3、层架采用25*13mm方管厚度≥0.95mm 4、台脚采用不锈钢可调节包钢脚 5、所投产品经承载试验，搁板应能承受≥250kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.5-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 | 4 | 台 |
| H03 | 米面架 | 1000*600*150 | 说明：采用优质304#不锈钢拉丝管 1、立柱采用38*38mm方管厚度≥1.15mm 2、横梁采用25*38mm方管厚度≥0.95mm 3、层架采用25*13mm方管厚度≥0.95mm 4、台脚采用不锈钢可调节包钢脚 5、所投产品经承载试验，搁板应能承受≥250kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.5-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 | 3 | 台 |
| H04 | 灭蝇灯 | 660*128*380 | 1、功率：≤10W（2*5W）。 | 2 | 台 |
| H05 | 紫外线杀菌灯 | 920*130*80 | 管径:≥26mm； 灯头:G13；长度≥920:mm； 紫外线强度:≥145μW/cm2 | 2 | 台 |
| J | 餐厅 |  |  |  |  |
| J01 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1130*580*1850 | 1、用电功率：≤3KW/220V； 2、容积：≥600L； 3、采用微电脑程序控制器双液晶显示屏； 4、消毒完后风机自动冷却至80度（含）以下 5、超高温消毒最高可至120度（含）以上 6、配≥10个全不锈钢消毒筐 7、左右两柜可以分别控制温度和时间，专为同时消毒两种不同材质餐具而设计，双显示器同时显示两柜消毒温度和消毒时间。 | 3 | 台 |
| J02 | 圆形自助保温暖汤煲 | 490*458*560 | 容量：≥10L 额定功率：≤600W 额定电压：220V 额定频率：50/60HZ | 4 | 个 |
| J03 | 方形自助餐炉 | 419*404*237 | 额定功率：≤280W 额定电压：220~240V 额定频率：50/60Hz 多种款式样式供采购人自主选择 | 34 | 台 |
| J04 | 冰盆 | 1050*450*220 | 说明：采用优质304#不锈钢雪花板 1、面板厚度≥0.95mm 2、透明疏孔底板，丙烯酸胶板 3、LED照明管于底部，底部承托支架 4、电压: 220V/50Hz，功率:≤ 0.1 KW | 3 | 台 |
| J05 | 果汁鼎 | 286*370*540 | 容量：≥8L | 3 | 台 |
| K | 更衣室 |  |  |  |  |
| K01 | 六门更衣柜 | 1200*500*1800 | 1、储物柜层板、侧板采用304#不锈钢磨砂贴塑板， 2、板厚≥1.26mm；后板采用304#不锈钢孔板厚≥0.96mm 3、脚柱采用51mm厚≥厚度≥0.95mm 不锈钢圆管，采用防腐节脚； 4、台面和层板底部应加补强撑采用不锈钢磨砂贴塑板厚≥0.96mm机冲成型； 5、每隔带门，装有安全锁。 | 1 | 个 |
| K02 | 六门更衣柜 | 1240*500*1800 | 1、储物柜层板、侧板采用304#不锈钢磨砂贴塑板， 2、板厚≥1.26mm；后板采用304#不锈钢孔板厚≥0.96mm 3、脚柱采用51mm厚≥厚度≥0.95mm 不锈钢圆管，采用防腐节脚； 4、台面和层板底部应加补强撑采用不锈钢磨砂贴塑板厚≥0.96mm机冲成型； 5、每隔带门，装有安全锁。 | 2 | 个 |
| 三、排烟系统 |  |  |
| 1 | 防火阀 | 400*400 | 防火阀：消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，发生火灾时开启排烟，当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。 主要材质:镀锌板、 ▲所投防火阀通过依据GB 15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》、CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》、CCCF-HZFH-03《强制性产品认证实施规则火灾防护产品消防防烟排烟设备产品》检验项目，全项性能检验合格，提供检测报告复印件。 | 4 | 个 |
| 2 | 单向阀 | 400*400 | 调节阀在管道中起可变阻力的作用。驱动方式：手动。材质：镀锌板， 功能：改变介质的流量、压力、温度等； | 4 | 个 |
| 3 | 防火阀 | 900*900 | 防火阀：消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，发生火灾时开启排烟，当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。 主要材质:镀锌板 | 1 | 个 |
| 4 | 单向阀 | 900*900 | 调节阀在管道中起可变阻力的作用。驱动方式：手动。材质：镀锌板， 功能：改变介质的流量、压力、温度等； | 1 | 个 |
| 5 | 防火阀 | 500*500 | 防火阀：消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，发生火灾时开启排烟，当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。 主要材质:镀锌板 | 2 | 个 |
| 6 | 单向阀 | 500*500 | 调节阀在管道中起可变阻力的作用。驱动方式：手动。材质：镀锌板， 功能：改变介质的流量、压力、温度等； | 2 | 个 |
| 7 | LED防爆灯 |  | 功率：≥100W | 10 | 个 |
| 8 | 不锈钢隔油网 |  | 说明：整体采用304#不锈钢板制作 1、厚度≥0.95mm | 22 | 米 |
| 9 | 后封板 |  | 说明：整体采用304#不锈钢板制作 1、板厚度≥0.95mm | 10 | 米 |
| 10 | 变径 |  | 说明：整体采用304#不锈钢板制作 1、板厚度≥0.95mm | 2 | 个 |
| 11 | 不锈钢弯头 |  | 说明：整体采用304#不锈钢板制作 1、板厚度≥0.95mm | 3 | 个 |
| 12 | 不锈钢三通 |  | 说明：整体采用304#不锈钢板制作 1、板厚度≥0.95mm | 3 | 个 |
| 13 | 柜式离心风机 |  | 1、功率：≤18.5KW 2、电压：380V 3、处理风量：≥31520m³/h 4、全压：≥1206PA | 1 | 台 |
| 14 | 油烟净化器 | 30000m³/h | 1、静电式油烟（去味净化一体机） ①净化器净化效率≥90%；达标排放； ②智能电源搭配液晶显示器，实时显示设备运行状态、清洗提示等信息，PWM高压电源组，恒压输出更稳定； ③整体使用高端设计语言，符合人体工程学，增加散热空间，延长电源寿命并兼具未来感，双色喷涂烤漆工艺机身，坚固耐用； ④双区组合电场，304高压电离、铝合金吸附区，电晕能力强，使用周期长，占用空间小，维护简便； 2、UV光解除味器 ①碳钢冷板外壳。烤漆工艺； ②石英玻璃灯管，寿命13000小时以上； | 1 | 台 |
| 15 | 柜式离心风机 |  | 1、功率：≤5.5KW 2、电压：380V 3、处理风量：≥8800m³/h 4、全压：≥1307PA | 1 | 台 |
| 16 | 油烟净化器 | 8000m³/h | 1、油烟净化一体机净化效率≥95%；，达标排放； 2、智能电源搭配液晶显示器，实时显示设备运行状态、清洗提示等信息，PWM高压电源组，恒压输出更稳定； 3、整体使用高端设计语言，符合人体工程学，增加散热空间，延长电源寿命并兼具未来感，双色喷涂烤漆工艺机身，坚固耐用； 4、双区组合电场，304高压电离、铝合金吸附区，电晕能力强，使用周期长，占用空间小，维护简便； | 2 | 台 |
| 17 | 轴流风机 |  | 电压：220V 风量：≥5000m³/h 功率：≤0.5KW | 1 | 台 |
| 18 | 风机架及防震垫 |  | 采用六号槽钢焊接成型，上防锈漆保护，起到防锈作用。 配防震系统，降低噪音.震动功能，起到风机净化器平衡功能； ▲所投产品经承载试验，支架应能承受≥400kg载荷，其变形了应小于0.5mm，符合QB/T2139.5-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 | 2 | 套 |
| 19 | 风机启动保护器 |  | 说明： 1、采用国内品牌电子元件 | 2 | 台 |
| 20 | 不锈钢烟管 |  | 说明：整体采用304#不锈钢板制作 1、厚度≥0.95mm | 480 | 平方 |
| 21 | 法兰、吊杆及砝码 |  | 法兰：采用角铁制作 吊杆采用不锈钢方管，固墙码采用40×40角铁加工成型 | 120 | 套 |
| 22 | 帆布软接 |  | 采用帆布加工成型，配防震系统，降低噪音.震动功能，起到风机净化器平衡功能。 | 2 | 套 |
| 23 | 油网烟罩（方形） | L*1200*500 | 说明：整体采用304#不锈钢板制作 1、厚度≥0.95mm ▲2、所投产品经承载试验，顶板应能承受≥200kg载荷，其变形量应小于1mm，符合QB/T2139.4-1995标准规定的技术要求，提供检验报告复印件。 | 22 | 米 |

备注：

1、本项目投标货物规格尺寸及涉及到规格尺寸的技术参数未规定偏离的，允许偏离±3%。

★2、中标人须配合食堂建设的代建单位、施工单位做好相关设备进场前装修工作。可能存在因装修问题需调整设备尺寸的，投标人需无条件同意。

★3、中标人须在旧烟管拆除后，保障现有食堂正常运行所需的临时排烟管道和油烟处理。

合同包2：

★（一）供餐时间

1、食堂供餐时间

正常上班期间，每天供应早、午、晚三餐，周末供应午、晚两餐，法定节假日期间休息。其中早餐时间为7 ：00 - 8：15，午餐时间为11：00 - 13 ：30，晚餐时间为17：30 - 19：30

注：1.若采购人有需要变更就餐时间，中标人应无条件及时配合，并准时开餐，做到饭热菜香。2.膳食供应时间结束后若有机关干部职工未完成用餐的，中标人应留守工作人员继续服务，直至用餐完成。3.遇台风、暴雨、停电、停水、设备故障等情况中标人必须照常供餐，并随时启动包括但不限于中央厨房等应急方案，以保证采购人供餐需求。

2、套餐配送要求

根据采购人服务需求定时定点定量进行套餐配送任务，配送范围：台江区内符合50人以上用餐需求的集中办公场所，配送要求：提供不少于三种套餐以供选择。配送数量：每日1000人份左右。

（二）供餐品种

1、早餐：6元（暂定），供应的品种为主食、粥、豆浆、小菜不低于10种；

2、午餐：18元（暂定），主食2种、1粗粮、凉菜2道、热菜不低于9种（三荤、三半荤、三素）、例汤、水果或酸奶、2种饮料。

3、晚餐：13元（暂定），主食1种、1粗粮、凉菜2道、热菜不低于6种（两荤、两半荤、两素）、例汤、水果或酸奶、2种饮料。

4、中标人每周需提前制定菜单，两周内菜单品种或制作工艺不重复，免费汤品种每周至少更换3次。

5、所供膳食成品如油条、油饼、包子、馒头、面包糕点等必须由中标人自行生产，不得向第三方采购。

★（三）人员配置及基本要求

1、本项目要求人员基本配备31人及以上，各岗位人员配置为采购人所需最基本的人员数量，不代表中标人实际投入所使用的人员数量。拟派出人员素质总体要求：各岗位配备人员需取得相应岗位资格证书，所有员工均须持证上岗（含健康证）并无任何犯罪记录，并依照规定取得食品卫生安全知识及相应岗位技能培训。每年度所有员工至少体检一次，费用均由中标人自行承担。中标人需按投标文件响应拟派餐厅经理、主厨、领班等主要岗位人员，若有更换必须事先报采购人审批同意。

2、中标人须承诺对招标单位食堂的原有工作人员按不低于原有薪资全部接收，并优先安排工作。

3、人员配置架构如下：

| 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 取得相应岗位资格证书，男性年龄应在55周岁以下，女性年龄应在50周岁以下，进驻食堂后，中标人提供人员身份证和职业资格证书复印件。无相应岗位资格证书的，则提供身份证、健康证。 |
| 仓管员 | 1 |  |
| 采购员 | 1 |  |
| 厨师长 | 1 |  |
| 面点师（中式） | 1 |  |
| 面点师（西式） | 1 |  |
| 厨师 | 3 |  |
| 砧板 | 3 |  |
| 蒸饭蒸菜 | 1 |  |
| 档口人员 | 2 |  |
| 服务员 | 4 |  |
| 杂工 | 6 |  |
| 配送员 | 6 |  |
| 合计 | 31 |  |

4、中标人需根据招标人实际需求增减工作人员，招标人将按实际配备的工作人员结算相应的管理费用。

（四）结算

1、中标人于每月10日前向采购人提供完整真实的上一月职工消费记录及相应金额发票作为支付依据，对中标人超时或提供虚假信息造成的损失由中标人承担。

2、小卖部按实际消费记录结算，售卖价格按永辉超市正价商品9折或低于9折出售。

★（五）易耗品、设备配置及维护

1、现有设备使用及维护：对采购人提供的厨房场地、设备和各种用具器具，中标人应当珍惜爱护，合理正确使用。因操作不当损坏或管理不善丢失采购人的设备、设施和用具，按损失的实际金额从管理服务费中扣除相应的金额或由中标人自行购买设备赔偿。

2、添置或更换设备、用具：如需添置或需要更换设备、用具，须征得采购人同意，由采购人负责购买。未经采购人同意添置的设备，采购人不承担任何费用。

3、纸巾、垃圾袋、消毒水、洗洁精、食用碱、打包盒、打包袋等易耗品由招标人负责。

（六）中标人责任和义务

1、用人安全

（1）中标人经营服务所需用工必须符合《劳动合同法》要求，依法依规用工，在经营过程中员工出现的一切问题（如员工的人身安全、纠纷等）由中标人负责解决。

（2） 中标人对所聘员工必须按规定办妥员工意外责任险等类似险种，为就餐人员人身安全、食品卫生安全等按规定购买保险（保险总额1000万元及以上），承担经营和服务中产生的事故责任，并赔偿因此造成的财产和人身安全损失。

（3）中标人派驻现场所有人员应当持有效的健康证，依照规定进行食品卫生安全知识及相应岗位技能培训。

2、饮食卫生及消防安全

（1）中标人应在经营前向有关部门申请取得许可经营项目，合法经营。经营期间中标人必须严格执行《食品安全法》和《餐饮卫生要求》等有关规定及要求，中标人要做好营食卫生和餐厅消防工作，严防食物中毒和消防事故的发生，如发生安全卫生事故或相关部门检查不合格，中标人须承担因此引起的一切经济和法律责任；发生较大安全和卫生事故的，采购人有权终止合同，中标人须承担因此引起的一切经济和法律责任。

（2）中标人对餐厅的消防安全负责，必须保证餐厅的消防安全设施不缺失。不能以任何理由占用消防安全专属空间及改变消防安全设施的专属用，消除一切火灾隐患。

（3）中标人采购食品需做好台账，保证食品采购渠道正规、有进货凭证，严格执行食品卫生安全的有关规定，原则上，货物标准必须达到该物品中等以上品质，严禁转基因产品、“三无”产品、过期变质和临近保质期食品等进入仓库。每发现一次扣发管理费3万元。

（4）中标人米、油、面、肉制品、半成品、冷冻品等大宗食品原料采购基地必须向采购人报备（油、米必须是非转基因），并提供原料采购基地相关部门出具的经营许可等相关证明材料复印件，供采购人核查。采购人可随时派工作人员到基地检查并监督采购工作，若发现不符合《食品安全法》的相关规定，采购人有权扣罚中标管理费，罚金按照采购金额的10倍，不足3万元的按照3万元。

（5）国家相关法律法规对食品有新冠病毒核酸检测要求的，中标人采购的食品原料应符合其规定。

（6）中标人必须按照规定做好每日留样、留样记录。

（7）中标人要保持食堂卫生清洁，物品摆放整洁、有序，餐具每次使用完清洁后必须消毒，防止蚊蝇、虫害滋生，达到卫生管理部门要求的规定标准。餐厅、操作间、室外楼梯通道、食堂卫生间、与食堂相连的户外排污管道疏通等均属于中标人经营管理责任范围，中标人须保证管理区域卫生、整洁，包括但不限于每日地面清洗、油烟机清洗等。

3、服务与管理

（1）中标人需对该食堂项目按照“6T管理”同时打造“无水化厨房”。

（2）中标人要有立足为职工服务的思想，有食堂经营管理的总体设想和措施，有健全的人事管理、工作规范、安全防患、卫生保障、文明服务等规章制度，每月接受采购人相关部门的监督考评。

（3）中标人应按照采购人提供的文件规定对厨房垃圾进行分类，在食堂运营过程中须节约水、电、气等能源，做到节能减排环保要求。除烹调制作饭菜和用餐确实需要外，不得有长流水和长明灯现象存在。

（4）中标人须保证三餐正点、足量、优质，做到品种多样、饭菜价格合理，不出售变质、变味食品或剩饭菜，采购人应通过多种渠道，积极征求职工意见，采取措施改进服务消除不良现象。

（5）中标人工作人员要遵守餐饮法规以及采购人有关纪律和规定，要有良好的服务态度，不能与职工发生争吵或冲突，如发现违规者，采购人有权提出处理意见并由中标人整改落实。

（6）遇临时接待任务，中标人应无条件完成供餐任务,相关费用按采购成本实报实销。

以上1、2、3条所规定的中标人责任和义务，中标人未能按规定和要求履行的，每项每次扣除管理费5000元，有具体处罚金额规定的从其规定，每年度同一事项达3次的，采购人有权单方终止合同并没收履约保证金，造成的损失由中标人自行承担。

★（七）考评与处罚

1、中标人必须接受采购人和市场监督管理局等部门的日常检查，对检查的问题必须在当周内进行整改到位。采购人对中标人发出的整改或建议，未加整改或整改不力的。

2、中标人购买(或仓库中储存)过期、假冒以及无国家质量安全标识的食品、副食品、调料品进行加工后销售的。

3、中标人未按采购人审核备案的品牌采购合格的主副食品、调味品及未遵守《食堂管理制度》(包括卫生制度、操作管理制度、食品质量监督制度等)落实的现象或问题。

4、中标人所聘请的工作人员如未按规定办理健康证，或未每年按期健康体检的。

5、中标人必须按规定配备工作人员，保证食堂正常运转。若配备人员少于采购人实际需求人数，则按中标人实际配备人员支付相应管理费，因此影响到食堂正常运转的。

6、中标人未能按时提供服务，拖延时间超过15分钟（采购人另行通知的除外），或影响采购人日常工作的。

7、食堂日常管理混乱，饭菜质量差、服务质量差和卫生安全状况达不到要求的。

8、中标人未事先征得采购人同意，擅自更换工作人员，未进行健康体检的。

以上1-8条中标人未能按规定和要求履行的，每项每次扣除管理费5000元，年度同事项达3次的，采购人有权单方终止合同并没收履约保证金，造成的损失由中标人自行承担。

9、食堂经营过程中，未把好食物质量关，加工发霉变质或有毒的食物，造成食物中毒等卫生安全事故或发生3名及以上人员经卫生防疫部门鉴定为食物中毒的。

10、管理操作不善，造成火灾等消防事故或其他较大事故的。

11、中标人在管理期间，必须亲自管理、单独经营；不得中途转让或交与他人经营。

12、发现其他严重违法违规行为的。

出现以上9-12条情况的，停发当月合同款，将直接终止合同并没收履约保证金，由中标人承担全部法律责任、经济责任。

13、人员配备必须按照投标文件响应的要求配齐同等资质的工作人员，未达到要求的每人次扣除管理费10000元，年度同事项达3次的，采购人有权单方终止合同并没收履约保证金，造成的损失由中标人自行承担。

14、合同履行期间，采购人会根据实际情况定期进行满意度调查(单次调查人数不低于100人)，满意评价人数不低于调查总人数的80%，中标人需针对调查结果进行整改，如一年中有2个月达不到要求（包括但不限于满意的评价未达到80%），采购人有权终止合同并没收履约保证金。

15、小卖部售卖价格高于永辉超市正价商品9折出售的，每发现一次扣除管理费5000元，须接受全体干部职工监督。

16、窗口食物要求无异（杂）物，无异味，隔餐饭菜不得超过12小时。违反饭菜卫生要求或造成饭菜污染的，每次扣除管理费10000元，年度同事项达3次的，采购人有权单方终止合同并没收履约保证金，造成的损失由中标人自行承担。

17、考核及处罚标准：

| 考核项目 | 服务要求 | 违约处理 |
| --- | --- | --- |
| 卫生情况 （满分：30分，本项扣完为止） | 1.工作人员健康状况：全部工作人员的健康状况必须符合从业要求。 | 1.工作人员健康状况不符合从业标准的，每人次扣1分。 |
|  | 2.工作人员仪容仪表要求：工作人员上班均应穿着工作服，佩戴工号。 | 2.违反工作人员仪容仪表要求的，每人次扣1分。 |
|  | 3.工作人员卫生要求：炊事人员和卖菜人员操作食物时必须穿戴工作帽、佩戴口罩，双手不得佩戴首饰，不得有吸烟、挖鼻孔、对食品打喷嚏、未使用工具徒手抓取食物以及其他不卫生的行为。 | 3.违反工作人员卫生要求的，每人次扣1分。 |
|  | 4.餐具清洁用品要求：每次用餐结束后，所有餐具均应经过清洗和高温消毒，清洗时必须使用合格清洁剂。 | 4.违反餐具清洁用品要求的，每次扣2分。 |
|  | 5.餐具清结次数：用餐时段必须保证餐具干燥。盛放餐具的消毒柜、篮筐保证每周至少清洁一次。 | 5.有一项不清洁的，每项扣1分。 |
|  | 6.厨具清洁：锅、勺、铲、盆、抹布等工具容器做到生熟分开，用后做到立即洗净、定位存放并有明显标志。 | 6.容器未做到生熟食品分开且食品存放没有分类分架的，扣2分。 |
|  | 7.厨具清洁：厨具清洁做到刀无锈、墩无毒，炊事机械无污物，无异味，菜筐菜池无泥垢残渣，应做到荤素分案加工。应定期清洁油烟机、电冰箱、橱柜、灶台等厨具设备进行彻底清洗和消毒。 | 7.未做到荤素分案加工的，扣2分；油烟机、电冰箱、橱柜、灶台等未落实清洁工作的，每项扣1分。 |
|  | 8.场所卫生：保持就餐场所卫生整洁，地面无杂物、无积水；墙面、天花板无蜘蛛网；食堂无苍蝇、老鼠、蟑螂等虫害。 | 8.发现一次苍蝇、老鼠、蟑螂等虫害，扣1分；无防蝇、防鼠等设备扣1分。 |
|  | 9.场所卫生：每月最后一个星期五19:00后，进行大扫除，并使用合格消毒液对包括灶台、卖菜窗口、餐桌、仓库、洗菜池、洗碗池等在内的各个角落进行全面消毒（遇特殊情况，消毒时间可以适当调整）。 | 9.未落实每月大扫除、和全面消毒工作的扣5分。 |
|  | 10.食品留样：按规定对每一个菜品的原材料和成品进行留样（重量100g；时间：48h），并按要求做好记录。 | 10.未按规定落实食品留样的，每次扣2分。 |
|  | 11.其他卫生要求：做好食品卫生管理的其他事项。 | 11.其他违反食品卫生管理行为，视情况按项扣分，每项1分。 |
| 服务质量 （满分：30分，本项扣完为止） | 1.人员配备：按招标文件、投标文件要求配齐有相关资质的工作人员。 | 1.人员配备不达标的，每人次扣1分。 |
|  | 2.饭菜供应：用餐时段保证供应热饭热菜。饭菜口感良好，咸淡适宜，米饭无夹生。 | 2.出现饭不热菜不热汤不热并未做到免单退换的，每次扣2分。 |
|  | 3.菜品种类：保证各用餐时段各类菜品供应充足，菜品数量符合招投标文件要求，荤素搭配合理。 | 3.荤素搭配不合理，违反饭菜供应要求的，且限期未调整的，扣2分。 |
|  | 5.餐具供应：用餐时段保证干净的餐具供应充足。 | 5.用餐时段干净餐具供应不足的，每次扣2分。 |
|  | 6.服务态度：中标人人员服务态度友好，不得在采购人场地发生争吵、打骂等不文明事件。 | 6.食堂工作人员在采购人场地发生争吵的扣2分；发生打架事件，经劝阻未停止，且影响食堂正常运营的，扣5分。 |
|  | 7.遵规守法：中标人人员不得假冒采购人工作人员身份从事非法活动，或从事其他有损采购人名誉的活动。 | 7.中标人人员假冒采购人工作人员从事非法活动，或从事其他有损采购人名誉活动的，视情况每次扣10分。 |
| 仓储管理 （满分：10分，本项扣完为止） | 1.食材验收：按规定进行食材验收。 2.出库管理：严格规范办理食材出库签收手续，避免工作人员私开小灶，乱吃、乱拿、乱喝食品及食材。 3.冰箱清洁：冰箱冰柜以及储物柜做到每季度消毒、除霜、除臭，无血水、无冰渣。 4.佐料管理：放酱油、麻酱、油、糖、碱等副食调料，要做到容器见本色，缸外无油污、缸内无蛆虫。 使用后加盖防尘。 | 中标人违反仓储管理规定的，每项扣2分。 |
| 消防安全 （满分：10分，本项扣完为止） | 1.用电安全管理：规范使用各类电器，不得“私接乱搭”。 | 1.违反用电安全管理要求的，扣2分。 |
|  | 2.如需改造线路，先征得采购人管理人员同意。 | 未经采购人同意，私自改造线路的，扣3分。 |
|  | 3.落实消防责任：认真落实消防安全责任，发现消防安全隐患应第一时间报告采购人食堂管理人员，并落实整改。确保不发生火灾。 | 3.被上级部门督察发现消防隐患问题，属于中标人消防责任落实不到位的，扣2分； |
|  | 4.消防安全设施不缺失。不能以任何理由占用消防安全专属空间及改变消防安全设施的专属用，消除一切火灾隐患。 | 4.无任何消防安全设施、设备的，扣3分。 |
| 资产管理 （满分：10分，本项扣完为止） | 资产设备：应爱护采购人食堂资产设备，正确合理使用，不得故意损坏。 | 因中标人原因导致采购人资产设备损坏的，视情况扣3分。中标人还应赔偿损失。 |
|  | 设备养护：要定期进行资产设备的保养、修复。 | 不定期对资产设备进行维护的，扣3分。 |
|  | 设备养护方案：资产保护方案措施要完善，要具备修保工具。 | 无设备养护方案、修保工具的扣2分。 |
|  | 不得因设备损坏，而影响采购人用餐需求。 | 若因设备原因，导致用餐需求的，视情况扣2分。 |
| 台帐记录 （满分：5分，本项扣完为止） | 建立规范的进出库台帐、检测检疫台帐、留样记录台帐、消防安全台帐、场所消毒记录台帐以及结算报销凭证等。每种台帐均应准确记录时间，并由经办人员签字负责。 | 台帐及公示材料不规范的，且限期未整改的，每处扣1分。 |
| 其他要求 （5分） | 1.严格遵守采购人管理制度。 | 违反采购人管理制度的，视情况扣2分。 |
|  | 2.服从采购人管理人员的管理，自觉维护食堂管理秩序。 | 中标人人员不服从采购人管理，造成影响的视情况扣2分。 |
|  | 3.严格遵守招投标文件以及合同的其他规定。 | 中标人违反招投标文件以及合同的其他规定的，视情况扣2分。 |

注：（1）中标人月考核得分80分为合格，采购人予以全额支付当月合同款。

（2）中标人月考核得分80分以下70分以上的，采购人予以扣3000元后支付当月剩余合同款。

（3）中标人月考核得分70分以下60分以上的，采购人予以扣5000元后支付当月剩余合同款。

（4）一年出现月绩效考评3次不合格的，采购人有权终止合同并没收履约保证金，造成的损失由中标人自行承担。

（5）中标人月考核得分60分以下的，采购人予以扣10000元后支付当月剩余合同款。采购人有权要求中标人限期整改，中标人必须依据采购人的要求进行整改。整改不及时的采购人有权终止合同并没收履约保证金，造成的损失由中标人自行承担。

（6）中标人严重违反本项目“卫生情况”方面规定的，采购人除按上述规定处罚以外，有权直接解除合同。

（7）本考核表“以上”含本数，“以下”不含本数。

（8）本考核表扣发管理费与违反合同事项累计计算。

（八）违约责任

1、因中标人原因造成合同无法按时签订或者签订合同后不履行其投标承诺或者其他由于中标人自身原因造成无法履行合同的，均视为中标人违约，如果已经签订合同的则合同自动解除，且中标人还要承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，还应另行赔偿采购人的损失。

2、在签定合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人还应另行赔偿采购人50万元。

3、若因中标人原因发生重大安全事故，应由中标人承担赔偿责任和法律责任。采购人有权单方终止合同并没收履约保证金，并报相关行政主管部门处罚，造成的损失由中标人自行承担。

4、若非采购人责任，中标人中途违约，致使合同无法继续履行，采购人不予退还履约保证金，中标人还应另行赔偿采购人50万元。

（九）其他要求

★1、中标人须与采购人签定食品安全承诺书，并自觉接受卫生防疫监督部门和采购人的管理部门检查和指导。

★2、采购人目前新食堂处于装修中，投标人中标后，若新食堂还未交付使用，投标人需进行等待。等待期间须接管目前采购人自行经营的食堂，接管期间费用按实结算。投标人须在投标文件中对其作出专项承诺，否则投标无效。

★3、中标人必须承诺每年根据政府扶贫要求，按时按量完成采购人的专项扶贫采购任务。投标人须在投标文件中对其作出专项承诺，否则投标无效。

4、中标人必须承诺每4个月换一批厨师团队，更换菜肴口味。更换前需经采购人同意。

5、中标人需根据现场实际情况对食堂进行装饰装修，设计方案需经采购人认可。

6、中标人必须承诺承担经营和服务中产生的所有事故责任，并赔偿因此造成的损失。

7、中标人需向采购人缴纳中标价一个月的履约保证金，或相应金额的担保保函。合同期满后，全额无息退还；经营期内如发生责任事故或违约情况，将根据合同约定，从履约保证金或服务管理费中予以扣除。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省福州市台江区台江路88号。
2、交付时间：合同签订后30天内交货。
3、交付条件：货到安装，验收合格。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 符合招标文件及合同要求。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95 | 验收合格并交付使用后凭发票支付合同金额的95%。 |
| 2 | 5 | 验收合格之日起一年后支付合同金额的5%。 |

包：2
1、交付地点：福建省福州市台江区台江路88号。
2、交付时间：合同签订后 (15) 天内开始履约，服务年限三年。
3、交付条件：根据考核情况，支付管理服务费。

4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：2.78%。说明：履约保证金为中标金额一个月的管理服务费（中标金额除以36个月）；中标人应在收到中标通知书后7天内且在合同协议书签订前向招标人缴交履约保证金。以电汇或银行转账方式提交的，以到达招标人指定的银行帐户的时间为准。以保函形式提交的，以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。履约保证金的退还：①履约保证金的退还：合同服务期满后，采购人在15个工作日内无息退还履约保证金。②履约保函的退还：合同服务期满后，采购人在15个工作日内无息退还履约保函。注：采用保函形式的，担保机构应为“财政部门认可的政府采购专业担保机构”，符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。经营期内如发生责任事故或违约情况，将根据合同约定，从履约保证金中予以扣除，履约保证金被扣除后，中标人须在一周内补足原履约保证金金额。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按照招标文件、中标人的响应文件及合同约定进行验收。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 按月付款，采购人在收到发票之日起20日内(遇法定公休节假日顺延)根据考核情况以转帐方式按月支付前一月份的费用。 |

合同包1：

8、质量保证

（1）因设备故障造成食堂无法正常运营的，由中标人负责且每天按3万元赔偿采购人。

（2）投标人应承诺所有电器产品如有国家标准的，能效等级应在二级及以上，在供货时提供厂家说明书及能效证明，否则按照该设备的报价单价十倍赔偿采购人。投标人须在投标文件中对其作出专项承诺，否则投标无效。

（3）不锈钢设备三年内生锈的由中标人更换全新的同款设备。

9、售后要求

（1）质量保修期：提供至少三年现场免费保修服务，终身维护，保修期自验收签名之日起计算。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及产品由中标人负责包修、包换。保修期结束后，中标人仍应负责提供终身服务。

（2）质量保修期内若产品在运行中出现质量问题，中标人在接到采购人故障通知后4小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案，若12小时内无法排除故障，则应先提供同档 次备用产品供采购人使用。其中发生的一切费用由中标人承担。质量保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及产品由中标人负责包修、包换。质量保修期内中标人有责任对产品进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

（3）保修期结束后，中标人有责任(或在货物使用地区指 定有能力的代 理人)对货物在必要时进行定期维护和修理，可合理收取维修成本费。

（4）如遇中标人兼并或代理商不再代理该产品，中标人需做好移交手续，原合同和协议一切条款继续有效。

10、调试与验收

（1） 由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到采购人指 定的最终目的地，中标人应负责派技术人员到现场执行调试，提供中标货物齐全的资料，直至调试至验收合格交付采购人使用。

（2）中标人负责组织专业技术人员进行货物的调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。中标人所提供的设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业及规范要求）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。中标人提供货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

（3）设备在自检和调试以及最终验收所发生的一切费用均由中标人承担。

11、技术资料要求

中标人应向采购人提供以下目录的中文技术资料壹套，各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托国内有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

（1）出厂明细表(装箱单)；

（2）出厂检验报告和合格证书；

（3）使用说明书；

（4）安装手册、操作手册、维修手册；

（5）零部件目录；

（6）相关文件、支持程序软盘或光盘；

（7）提供原 产 地制造商的产品证明；

（8）合同中要求的其它文件资料。

12、违约责任

（1）因中标人原因造成采购供货合同无法按时签订，视为中标人违约。

（2）在签定采购供货合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，中标人需支付50万元赔偿金。

（3）如果中标人未能按照约定时间完工的，每逾期1天，中标人应向采购人支付10000元违约金。

（4）因中标人原因发生重大质量事故，，应由中标人承担赔偿责任和法律责任。采购人有权单方终止合同，并报相关行政主管部门处罚，造成的损失由中标人自行承担。

（5）若发生死亡安全事故、重大安全事故或特大安全事故，应由中标人承担赔偿责任和法律责任。采购人有权单方终止合同，并报相关行政主管部门处罚，造成的损失由中标人自行承担。

（6）在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金，每延迟一天罚款3000元。

13、施工安全

项目施工过程中，由中标人发生的安全事故责任均由中标人承担。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1、投标人须按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与中标以合同包为单位。中标人应按合同规定履行全部的义务和承担全部的责任。中标人不得将项目进行转包或分包。

2.2、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

2.3、合同包1样品规定：

①样品内容：

A、单星盆水池样品1台

B、油烟净化器演示机样品1台

C、双门不锈钢门消毒柜的微电脑程序控制器双液晶显示屏1个

D、双头大锅炉液晶显示屏1个

②样品制作的标准和要求：投标人应根据招标文件技术要求制作样品。

③是否需要随样品提交相关检测报告：否。

④样品的评审方法以及评审标准：

A、招标文件技术要求有对材质、规格尺寸、款式、质量及工艺等有要求的，样品应符合要求；样品如与投标文件《技术和服务要求响应表》应答情况不一致的，以样品做为评审依据。

B、样品在评审过程中，如需要可能对样品进行拆散等破坏性检验测试，由此造成的损坏及相关费用由投标人自行承担。投标人提供的样品仅作为本次评审专家组的评审依据，若本项目需复审，对样品不作再次评审，样品评审结果不作更改。

C、投标人提供的实物样品将作为评审及中标后的验收依据。中标后提供的产品与样品不一致的，采购人有权拒收，投标人还须承担由此给采购人造成的损失。

⑤样品递交及退回：

A、样品递交截止时间：投标人的样品须在投标截止时间前一个工作日17时前送到福建方兴招标代理有限公司，所有样品不得体现投标人的名称，但应有该样品的品名标签。超过时间送达的样品，样品将被拒绝签收，且投标文件将被拒绝，并将其原封不动地退回投标人。

B、样品送达地点：福州市鼓楼区鼓屏路192号山海大厦南楼11层福建方兴招标代  理有限公司。

C、样品签收：采购代理机构将根据投标人提供的样品办理样品签收手续。未提供样品或样品提供不全的或超过时间提供样品的，将视为无效投标。

# 第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：       元（￥          ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                 乙方：

住所：                住所：

单位负责人：         单位负责人：

委托代理人：          委托代理人：

联系方法：        联系方法：

开户银行：        开户银行：

账号：             账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

# 第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                    邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：         手机：

投标人代表：             身份证号：         手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

中小企业声明函（货物）
   本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
   2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

   以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                 企业名称（盖章）：        
                                       日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
     1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

   本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                                                           企业名称（盖章）：   
                              日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）
   本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
   2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

   以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

   本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                 企业名称（盖章）：        
                                         日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

   本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                  企业名称（盖章）：  
                                          日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：                   货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。